|  | Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Акцент-Профи» (НОЧУ ДПО «Акцент-Профи») |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор НОЧУ ДПО «Акцент-Профи» |
|  |  | ______________ Ю.И.Кузнецов |
|  |  | «___» января 2023 г. |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих

«СТРОПАЛЬЩИК»

код профессии по ОК 016-94: 18897

квалификация: 2-6-й разряды

Екатеринбург,
2023

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Основная программа профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик».

Разработчики: преподаватель — Бучельников С.Ю. методист — Кузнецова Л.И.

Правообладатель программы: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Акцент-Профи»

Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды 160 часов, переподготовки на 3-й разряд 152 часа, повышения квалификации на 4-6-й разряды 152 часа при очно-заочной форме обучения с частичным отрывом от производства.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ	7

1. Общие положения	7

1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы	7

1.2. Термины, определения и используемые сокращения	7

1.3. Требования к поступающим на обучение:	8

1.4. Нормативный срок освоения программы	8

1.5. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение	8

2. Целевая установка, характеристика профессионального обучения	8

3. Планируемые результаты обучения	9

4. Учебный план	13

4.1. Учебный план профессиональной подготовки	13

4.2. Учебный план переподготовки	14

4.3. Учебный план повышения квалификации	16

4.4. Учебный план повышения квалификации	17

4.5. Учебный план повышения квалификации	18

5. Календарный учебный график	18

5.1. Календарный учебный график профессиональной подготовки	19

5.2. Календарный учебный график переподготовки	20

5.3. Календарный учебный график повышения квалификации	22

5.4. Календарный учебный график повышения квалификации	23

5.5. Календарный учебный график повышения квалификации	24

6. Рабочие программы предметов	25

6.1. Профессиональная подготовка по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»	25

ОП.00. Общепрофессиональный цикл	25

ОП.01. Основы механики	25

Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения	25

Тема 2. Динамика поступательного движения	25

Тема 3. Динамика вращательного движения твердого тела	25

Тема 4. Работа и энергия	25

ОП.02. Основы электротехники	25

Тема 1. Электрический ток. Электрические цепи	25

Тема 2. Электротехнические устройства	25

Тема 3. Аппаратура управления и защиты	25

ОП.03. Охрана труда	26

Тема 1. Законодательство и нормативные документы по охране труда	26

Тема 2. Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на предприятии	26

Тема 3. Требования безопасности при выполнении работ	26

Тема 4. Производственный травматизм	28

Тема 5. Производственная санитария	28

Тема 6. Электробезопасность	28

Тема 7. Пожарная безопасность	28

Тема 8. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях	28

ПМ.00. профессиональный цикл	29

ПМ.01. Технология стропальных работ	29

МДК 01.01. Основные сведения о подъемных сооружениях	29

МДК 01.02. Виды и способы строповки	29

МДК 01.03. Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин	30

МДК 01.04. Производство работ	31

МДК 01.05. Меры безопасности при производстве работ грузоподъёмными машинами вблизи линии электропередач	31

МДК 01.06. Охрана окружающей среды	31

ПМ.02. Эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений и тары	32

МДК 02.01. Виды, устройство грузозахватных приспособлений и тары	32

МДК 02.02. Правила подбора, выбраковки съемных грузозахватных приспособлений и тары	33

ПО.00. Производственное обучение	33

ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием	33

ПО.02. Выполнение работ стропальщиком	33

Тема 1. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе	33

Тема 2. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение подачи сигналов крановщику (машинисту)	33

Тема 3. Приемы строповки грузов. Схемы строповки	34

Тема 4. Подготовка  грузозахватных приспособлений и тары к работе	34

Тема 5. Подготовка груза к перемещению	34

Тема 6. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности	35

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характеристиками стропальщика 2-3-го разрядов	35

6.2. Переподготовка по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»	36

ОП.00. Общепрофессиональный цикл	36

ОП.01. Основы механики	36

ОП.02. Основы электротехники	36

ОП.03. Охрана труда	36

ПМ.00. профессиональный цикл	36

ПМ.01. Строповка простых грузов массой до 15 тонн, длиной до 3 метров для их перемещения подъемными сооружениями	36

МДК 01.01. Классификация ПС по технологическому назначению и конструкции. Основные технические характеристики ПС	36

МДК.01.02. Механизм подъема груза. Основные узлы и их назначение. Полиспаст. Назначение, виды и применение на ПС	36

МДК.01.03. Крюковые подвески. Назначение и виды конструкций. Условия применения на ПС. Осмотр и уход за подвеской	36

МДК.01.04. Порядок допуска персонала к выполнению стропальных работ. Виды нормативно-технической документации. Классификация грузов по виду, массе и габаритным размерам	36

МДК.01.05. Требования к изготовлению СГЗП. Порядок осмотра и проверки. Нормы браковки грузозахватных приспособлений и тары	37

МДК 01.06. Охрана окружающей среды	38

ПМ.02 Выполнение работ по строповке и перемещению простых грузов различного вида и назначения	38

МДК.02.01. Виды СГЗП. Назначение и правила эксплуатации. Схемы строповки грузов. Основные правила и требования при выполнении строповки. Знаковая сигнализация	38

МДК.02.02. Обязанности стропальщика перед началом работы, во время ее выполнения и окончания. Должностная инструкция стропальщика	39

МДК.02.03. Погрузка и разгрузка транспортных средств. Порядок выполнения работ и требования безопасности при выполнении	39

МДК.02.04. Способы безопасного перемещения грузов различного назначения с учетом их вида и габаритных размеров. Порядок установки и складирования грузов	40

МДК.02.05. Действия стропальщика при возникновении аварийной ситуации. Основные причины несчастных случаев при выполнении стропальных работ	40

ПО.00. Производственное обучение	40

ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием	40

ПО.02. Выполнение работ стропальщиком	40

Тема 1. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе	40

Тема 2. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе	41

Тема 3. Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение подачи сигналов машинисту крана	41

Тема 4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки	41

Тема 5. Подготовка груза к перемещению	41

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 3-го разряда	42

6.3. Повышение квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»	43

ОП.00. Общепрофессиональный цикл	43

ОП.01. Материаловедение	43

ОП.02. Чтение чертежей и схем	43

ОП.03. Охрана труда	43

ПМ.00. профессиональный цикл	43

ПМ.01. Строповка грузов массой свыше 25 тонн (длиной до 6 метров) для их перемещения подъемными сооружениями (ПС)	43

МДК.01.01. Проведение подготовительных работ по строповке грузов массой свыше 25 тонн для перемещения их подъемными сооружениями (ПС)	43

МДК.01.02. Выполнение стропальных работ непосредственно при секционной сборке и разборке металлоконструкций, а также при сборке и разборке технологического оборудования	44

МДК.01.03. Порядок выполнения работ при штабелировании грузов. Требования к штабелированию грузов различного вида. Схемы штабелирования	44

МДК.01.04. Перемещение грузов несколькими кранами. Правила безопасности при выполнении работ. Виды применяемых грузозахватных приспособлений	44

МДК.01.05. Техническое освидетельствование подъемных сооружений (ПС). Назначение и виды. Периодичность проведения. Разрешение на эксплуатацию ПС	44

МДК 01.06. Охрана окружающей среды	44

ПО.00. Производственное обучение	44

ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием	44

ПО.02. Выполнение работ стропальщиком	45

Тема 1. Приемы строповки основных типов средней сложности грузов	45

Тема 2. Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов	45

Тема 3. Операция по обвязке, строповке, перемещению, установке длинномерных грузов	45

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 4-го разряда	46

6.4. Повышение квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»	47

ОП.00. Общепрофессиональный цикл	47

ОП.01. Материаловедение	47

ОП.02. Чтение чертежей и схем	47

ОП.03. Охрана труда	47

ПМ.00. профессиональный цикл	47

ПМ.01. Строповка сложных грузов массой до 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями	47

МДК.01.01. Проведение подготовительных работ по строповке грузов сложной конфигурации массой до 50 тонн. Центр тяжести груза	47

МДК.01.02. Применение грузозахватных приспособлений с дистанционным управлением. Виды приспособлений и условия их применения. Правила безопасности при использовании	47

МДК.01.03. Перемещение грузов металлургического производства. Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям в зависимости от температуры перемещаемых грузов. Правила безопасности при выполнении стропальных работ	47

МДК.01.04. Приборы и устройства безопасности на ПС. Виды и назначение. Ограничения при эксплуатации ПС. Режимы работы ПС	47

МДК 01.05. Охрана окружающей среды	48

ПО.00. Производственное обучение	48

ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием	48

ПО.02. Выполнение работ стропальщиком	48

Тема 1. Приемы строповки основных типов сложных и особо ответственных грузов	48

Тема 2. Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов	48

Тема 3. Операция по обвязке, строповке, перемещению, установке тяжеловесных и длинномерных грузов	49

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 5-го разряда	49

6.5. Повышение квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»	50

ОП.00. Общепрофессиональный цикл	50

ОП.01. Материаловедение	50

ОП.02. Чтение чертежей и схем	50

ОП.03. Охрана труда	50

ПМ.00. профессиональный цикл	50

ПМ.01. Строповка сложных грузов массой свыше 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями	50

МДК.01.01. Проведение работ по строповке сложных грузов при монтаже оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений	50

МДК.01.02. Кантовка грузов. Назначение и способы кантовки грузов. Применяемые оборудование и оснастка. Кантовка грузов сложной формы. Требования безопасности при выполнении работ	50

МДК.01.03. Техническое освидетельствование ПС. Назначение, периодичность проведения. Порядок проведения статистических и динамических испытаний. Порядок пуска ПС в эксплуатацию	50

МДК 01.04. Охрана окружающей среды	50

ПО.00. Производственное обучение	51

ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием	51

ПО.02. Выполнение работ стропальщиком	51

Тема 1. Приемы строповки основных типов сложных и особо ответственных грузов	51

Тема 2. Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов	51

Тема 3. Операция по обвязке, строповке, перемещению, установке тяжеловесных и длинномерных грузов	51

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 6-го разряда	52

7. Организационно-педагогические условия	53

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы	53

7.2. Материально-технические условия	53

7.3. Кадровые условия	54

8. Формы аттестации	54

9. Оценочные материалы	55

10. Список нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, литературы	62

Лист согласования	65

Бланк согласования	66

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

# 1. Общие положения

## 1.1. Нормативно-правовая основа разработки программы

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» составляют:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (с изм. и доп.);

3. Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94»;

4. Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ».

5. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

6. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513,  Редакция от 01.06.2021 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

7. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

8. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

9. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

11. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. РД 10-107-96 (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 08.02.1996 № 3).

## 1.2. Термины, определения и используемые сокращения

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из видов профессиональной деятельности.

Производственное обучение - часть основной образовательной программы, предназначенная для выработки производственных умений и технических знаний до необходимого уровня, непосредственно на рабочем месте предприятия - Заказчика.

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность предметов, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль.

ОК - общая компетенция.

ПК - профессиональная компетенция.

ОП - общепрофессиональные предметы.

МДК - межпредметный курс.

ПО - производственное обучение.

## 1.3. Требования к поступающим на обучение:

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочих 18897 «Стропальщик» допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).

К освоению программы профессионального обучения по программе переподготовки рабочих по профессии 18897 «Стропальщик» допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

К освоению программы профессионального обучения по программе повышения квалификации рабочих по профессии 18897 «Стропальщик» допускаются лица, уже имеющие профессиональную подготовку и квалификационный разряд по данной профессии, производственный стаж работы по профессии на основном месте работы без повышения образовательного уровня.

## 1.4. Нормативный срок освоения программы

Слушатели по программе профессиональной подготовки на 2-3-й разряды проходят обучение по 160-часовой программе, согласованной с организацией-заказчиком при очно-заочной форме подготовки с частичным отрывом от производства; по программе переподготовки на 3-й разряд проходят обучение по 152-часовой программе, согласованной с организацией-заказчиком при очно-заочной форме подготовки с частичным отрывом от производства; по программе повышения квалификации на 4-6-й разряды по 152-часовой программе, согласованной с организацией-заказчиком при очно-заочной форме подготовки с частичным отрывом от производства.

## 1.5. Квалификационная характеристика лиц, прошедших профессиональное обучение

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы к профессиональной деятельности:

- при освоении рабочей профессии - к выполнению работ, связанными со строповкой грузов для их перемещения подъемными сооружениями в качестве стропальщика 2-3-го разрядов;

- при переподготовке - к выполнению работ, связанными со строповкой грузов для их перемещения подъемными сооружениями в качестве стропальщика 3-го разряда;

- при повышении квалификации - к выполнению работ, связанными со строповкой сложных грузов для их перемещения подъемными сооружениями в качестве стропальщика 4-6-го разрядов.

# 2. Целевая установка, характеристика профессионального обучения

Основная программа профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» (далее - Программа профессионального обучения) представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку результатов обучения.

Цель программы профессионального обучения - обучающиеся, прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по профессии рабочих, должны быть готовы к профессиональной деятельности в качестве стропальщика соответствующего разряда в организациях-заказчиках.

Категории слушателей:

- лица, ранее не имевшие профессию рабочего;

- лиц, уже имеющие профессию рабочего.

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства.

Трудоемкость программы:

1. Продолжительность обучения по программе профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды - 160 часов. Из них отведено на: общепрофессиональный цикл - 28 часов; профессиональный цикл - 28 часов; производственное обучение - 96 часов; квалификационный экзамен - 8 часов.

2. Продолжительность обучения по программе переподготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 3-й разряд - 152 часа. Из них отведено на: общепрофессиональный цикл - 15 часов; профессиональный цикл - 29 часов; производственное обучение - 96 часов; консультации - 4 часа; квалификационный экзамен - 8 часов.

3. Продолжительность обучения по программе повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» на 4-6-й разряды - 152 часа. Из них отведено на: общепрофессиональный цикл - 15 часов; профессиональный цикл - 29 часов; производственное обучение - 96 часов; консультации - 4 часа; квалификационный экзамен - 8 часов.

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком.

Образовательная деятельность по программе профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием, утвержденным директором.

Режим занятий: 5 дней по 8 часов в день.

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать стропальщика непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных заданий в пределах рабочего времени.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасного ведения работ. С этой целью преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасному ведению работ, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе обучения значительное внимание уделять правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные профессиональным стандартом и установленных квалификационных требований, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасному ведению работ.

# 3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы профессионального обучения обучающийся должен обладать общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 03. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 04. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 05. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 06. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

В результате освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды:

| Вид деятельности | Перечень профессиональных компетенций | Характеристика профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
|  |  | перечень знаний | перечень умений | практический опыт |
| Выполнение стропальных работ | ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ | - визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; - места застроповки типовых изделий; - наиболее удобные места строповки грузов; - правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов, простых тяжелых грузов и грузов средней сложности; - условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); - назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; - предельные нормы нагрузки крана и стропов; - требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; - допускаемые нагрузки стропов и канатов; - сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; - способы сращивания и связывания стропов; - принцип работы грузозахватных приспособлений | - выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки; - выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки; - выполнять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки; - выбирать способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в различных условиях; - осуществлять сращивание и связывание стропов разными узлами; - отцеплять стропы на месте установки или укладки; - подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, перемещении и укладке; - выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого груза; - определять пригодность стропов; | - выполнение подготовительных работ по строповке грузов; - осуществление работ по строповке, складирования грузов. |
|  | ПК 1.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и конструкций |  |  |  |

В результате освоения программы переподготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 3-й разряд:

| Вид деятельности | Перечень профессиональных компетенций | Характеристика профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
|  |  | перечень знаний | перечень умений | практический опыт |
| Выполнение стропальных работ | ПК 1.1. Подбор и проверка технического состояния соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары | - визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; - правила строповки, подъема и перемещения простых тяжелых грузов и грузов средней сложности; - наиболее удобные места строповки грузов; - сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания; - способы сращивания и связывания стропов; - принцип работы грузозахватных приспособлений. | - выполнять строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 5 до 25 т для их подъема, перемещения и укладки; - выполнять строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также других аналогичных грузов массой до 5 т для их подъема, перемещения и укладки; - выбирать способы для быстрой и безопасной строповки и перемещения грузов в различных условиях; - осуществлять сращивание и связывание стропов разными узлами. | - выполнение подготовительных работ по строповке грузов; - осуществление работ по строповке, складирования грузов. |
|  | ПК 1.2. Проведение работ по строповке грузов для их перемещения подъемными сооружениями |  |  |  |
|  | ПК 1.3. Подвешивание груза на крюк без предварительной обвязки |  |  |  |

В результате освоения программы повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» на 4-й разряд:

| Вид деятельности | Перечень профессиональных компетенций | Характеристика профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
|  |  | перечень знаний | перечень умений | практический опыт |
| Выполнение стропальных работ | ПК 1.1. Подбор и проверка технического состояния соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары | - способы строповки тяжелых грузов; - устройство грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов для предохранения его от прогиба и порчи; - правила и способы сращивания стропов; - сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность. | - производить строповку и увязку простых изделий, деталей, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки; - производить строповку и увязку грузов средней сложности, лесных грузов (длиной свыше 3 до 6 м), изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 5 по 25 т для иx подъема, перемещения и укладки; - производить строповку и укладку лесных грузов (длиною свыше 6 м), изделий, деталей и узлов, требующих повышенной осторожности, технологического оборудования и связанных с ним конструкций, изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 5 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки; - заплетать концы стропов; - выбирать стропы в соответствии с массой и родом грузов. | - выполнение подготовительных работ по строповке грузов; - осуществление работ по строповке, складирования грузов. |
|  | ПК 1.2. Проведение работ по строповке грузов для их перемещения подъемными сооружениями |  |  |  |
|  | ПК 1.3. Подвешивание груза на крюк без предварительной обвязки |  |  |  |

В результате освоения программы повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» на 5-й разряд:

| Вид деятельности | Перечень профессиональных компетенций | Характеристика профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
|  |  | перечень знаний | перечень умений | практический опыт |
| Выполнение стропальных работ | ПК 1.1. Подбор и проверка технического состояния соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары | - конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов, для предохранения их от прогиба и порчи; - правила подъема, перемещения, установки и укрупнительной сборки особо ответственных составных частей и сборочных единиц машин, станков, оборудования; - требования к точности сборки и монтажа сложных и особо ответственных составных частей машин, аппаратов и конструкций; - маркировку и типы грузов средней сложности, сложных и особо ответственных массой до 50 т, перемещаемых кранами; - паспорт грузозахватных устройств, изготовленных сторонними организациями; - методы и сроки испытания стропов; - организацию и правила производства погрузочно-разгрузочных, монтажных и сборочных работ в зоне действия крана, технические условия обеспечения сохранности транспортных средств при погрузке и выгрузке грузов; - типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. | - производить строповку и увязку грузов средней сложности, лесных (длиной свыше 3 до 6 м) изделий, деталей и узлов с установкой их на станок, подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов, а также аналогичных грузов массой свыше 25 т для их подъема, перемещения и укладки; - производить строповку и увязку лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке, а также при сборке и разборке машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 5 до 50 т для их подъема, перемещения и укладки. | - выполнение подготовительных работ по строповке грузов; - осуществление работ по строповке, складирования грузов. |
|  | ПК 1.2. Проведение работ по строповке грузов для их перемещения подъемными сооружениями |  |  |  |
|  | ПК 1.3. Подвешивание груза на крюк без предварительной обвязки |  |  |  |

В результате освоения программы повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» на 6-й разряд:

| Вид деятельности | Перечень профессиональных компетенций | Характеристика профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
|  |  | перечень знаний | перечень умений | практический опыт |
| Выполнение стропальных работ | ПК 1.1. Подбор и проверка технического состояния соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений и тары | - правила и способы строповки особо ответственных грузов; конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных грузов для предохранения их от порчи и прогиба; - конструкции приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении ответственных грузов для предохранения их от порчи и прогиба; - маркировку и типы сложных и особо ответственных грузов массой свыше 50 т, перемещаемых кранами; - требования к точности сборки и монтажа сложных и особо ответственных составных частей машин, аппаратов и конструкций сооружений массой свыше 50 т; - правила безопасности при перегрузке и монтаже сложных и особо ответственных грузов, промышленную санитарию, мероприятия противопожарные и по охране природы; - Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. | - производить строповку и увязку сложных лесных грузов (длиной свыше 6 м), особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке; - производить строповку и обвязку машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их подъема, перемещения, укладки и установки; - выбирать и подготавливать место укладки особо ответственных и сложных грузов; - определять последовательность выполнения краном операций по снятию груза, опирающегося на несколько транспортных средств, перемещению сложных и особо ответственных грузов массой свыше 50 т и длиной более 6 м; - подавать машинисту крана сигналы голосом, по телефону, радиоустройству, и также условные сигналы, применяемые при укладке сложного и особо ответственного груза на несколько транспортных средств. | - выполнение подготовительных работ по строповке грузов; - осуществление работ по строповке, складирования грузов. |
|  | ПК 1.2. Проведение работ по строповке грузов для их перемещения подъемными сооружениями |  |  |  |
|  | ПК 1.3. Подвешивание груза на крюк без предварительной обвязки |  |  |  |

# 4. Учебный план

## 4.1. Учебный план профессиональной подготовки

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 2-3-й разряды

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 160 часов

| Индекс | Элементы учебного процесса | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 28 | 28 |  | Зачет |
| ОП.01 | Основы механики | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| ОП.02 | Основы электротехники | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| ОП.03 | Охрана труда | 20 | 20 |  | Устный опрос |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 28 | 28 |  | Зачет |
| ПМ.01 | Технология стропальных работ | 24 | 24 |  | Устный опрос |
| МДК 01.01. | Основные сведения о подъемных сооружениях | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 01.02. | Виды и способы строповки | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| МДК 01.03. | Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин | 6 | 6 |  | Устный опрос |
| МДК 01.04. | Производство работ | 6 | 6 |  | Устный опрос |
| МДК 01.05. | Меры безопасности при производстве работ грузоподъёмными машинами вблизи линии электропередач | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| МДК 01.06. | Охрана окружающей среды | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| ПМ.02 | Эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений и тары | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| МДК 02.01. | Виды, устройство грузозахватных приспособлений и тары | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 02.02. | Правила подбора, выбраковки съемных грузозахватных приспособлений и тары | 2 | 2 |  | Устный опрос |
|  | Всего по общепрофессиональному и профессиональному циклам | 56 | 56 |  |  |
| ПО.01 | Производственное обучение | 96 |  | 96 | Дневник производственного обучения |
|  | Квалификационный экзамен | 8 | Экзамен | Практичская квалификацион-ная работа |  |
|  | ИТОГО: | 160 |  |  |  |

## 4.2. Учебный план переподготовки

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

переподготовки

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 3-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| Индекс | Элементы учебного процесса | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 15 | 15 |  | Зачет |
| ОП.01 | Основы механики | 3 | 3 |  | Устный опрос |
| ОП.02 | Основы электротехники | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 | 10 |  | Устный опрос |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 29 | 29 |  | Зачет |
| ПМ.01 | Строповка простых грузов массой до 15 тонн, длиной до 3 метров для их перемещения подъемными сооружениями | 11 | 11 |  | Устный опрос |
| МДК 01.01. | Классификация ПС по технологическому назначению и конструкции. Основные технические характеристики ПС | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 01.02. | Механизм подъема груза. Основные узлы и их назначение. Полиспаст. Назначение, виды и применение на ПС | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 01.03. | Крюковые подвески. Назначение и виды конструкций. Условия применения на ПС. Осмотр и уход за подвеской. | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 01.04. | Порядок допуска персонала к выполнению стропальных работ. Виды нормативно-технической документации. Классификация грузов по виду, массе и габаритным размерам | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 01.05. | Требования к изготовлению СГЗП. Порядок осмотра и проверки. Нормы браковки грузозахватных приспособлений и тары | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| МДК 01.06. | Охрана окружающей среды | 1 | 1 |  | Устный опрос |
| ПМ.02 | Выполнение работ по строповке и перемещению простых грузов различного вида и назначения | 18 | 18 |  | Устный опрос |
| МДК 02.01. | Виды СГЗП. Назначение и правила эксплуатации. Схемы строповки грузов. Основные правила и требования при выполнении строповки. Знаковая сигнализация | 5 | 5 |  | Устный опрос |
| МДК 02.02. | Обязанности стропальщика перед началом работы, во время ее выполнения и окончания. Должностная инструкция стропальщика | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| МДК 02.03. | Погрузка и разгрузка транспортных средств. Порядок выполнения работ и требования безопасности при выполнении | 5 | 5 |  | Устный опрос |
| МДК 02.04. | Способы безопасного перемещения грузов различного назначения с учетом их вида и габаритных размеров. Порядок установки и складирования грузов | 4 | 4 |  | Устный опрос |
|  | Всего по обще профессиональному и профессиональному циклам | 44 | 44 |  |  |
| ПО.01 | Производственное обучение | 96 |  | 96 | Дневник производственного обучения |
|  | Консультации | 4 |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 8 | Экзамен | Практичская квалификацион-ная работа |  |
|  | ИТОГО: | 152 |  |  |  |

## 4.3. Учебный план повышения квалификации

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 4-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| Индекс | Элементы учебного процесса | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 15 | 15 |  | Зачет |
| ОП.01 | Материаловедение | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| ОП.02 | Чтение чертежей и схем | 3 | 3 |  | Устный опрос |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 | 10 |  | Устный опрос |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 29 | 29 |  | Зачет |
| ПМ.01 | Строповка грузов массой свыше 25 тонн (длиной до 6 метров) для их перемещения подъемными сооружениями (ПС) | 29 | 29 |  | Устный опрос |
| МДК 01.01. | Проведение подготовительных работ по строповке грузов массой свыше 25 тонн для перемещения их подъемными сооружениями (ПС) | 4 | 4 |  | Устный опрос |
| МДК 01.02. | Выполнение стропальных работ непосредственно при секционной сборке и разборке металлоконструкций, а также при сборке и разборке технологического оборудования | 6 | 6 |  | Устный опрос |
| МДК 01.03. | Порядок выполнения работ при штабелировании грузов. Требования к штабелированию грузов различного вида. Схемы штабелирования | 6 | 6 |  | Устный опрос |
| МДК 01.04. | Перемещение грузов несколькими кранами. Правила безопасности при выполнении работ. Виды применяемых грузозахватных приспособлений | 6 | 6 |  | Устный опрос |
| МДК 01.05. | Техническое освидетельствование подъемных сооружений (ПС). Назначение и виды. Периодичность проведения. Разрешение на эксплуатацию ПС | 6 | 6 |  | Устный опрос |
| МДК 01.06. | Охрана окружающей среды | 1 | 1 |  | Устный опрос |
|  | Всего по общепрофессиональному и профессиональному циклам | 44 | 44 |  |  |
| ПО.01 | Производственное обучение | 96 |  | 96 | Дневник производственного обучения |
|  | Консультации | 4 |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 8 | Экзамен | Практичская квалификацион-ная работа |  |
|  | ИТОГО: | 152 |  |  |  |

## 4.4. Учебный план повышения квалификации

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 5-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| Индекс | Элементы учебного процесса | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 15 | 15 |  | Зачет |
| ОП.01 | Материаловедение | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| ОП.02 | Чтение чертежей и схем | 3 | 3 |  | Устный опрос |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 | 10 |  | Устный опрос |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 29 | 29 |  | Зачет |
| ПМ.01 | Строповка сложных грузов массой до 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями | 29 | 29 |  | Устный опрос |
| МДК.01.01. | Проведение подготовительных работ по строповке грузов сложной конфигурации массой до 50 тонн. Центр тяжести груза | 7 | 7 |  | Устный опрос |
| МДК.01.02. | Применение грузозахватных приспособлений с дистанционным управлением. Виды приспособлений и условия их применения. Правила безопасности при использовании | 7 | 7 |  | Устный опрос |
| МДК.01.03. | Перемещение грузов металлургического производства. Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям в зависимости от температуры перемещаемых грузов. Правила безопасности при выполнении стропальных работ | 7 | 7 |  | Устный опрос |
| МДК.01.04. | Приборы и устройства безопасности на ПС. Виды и назначение. Ограничения при эксплуатации ПС. Режимы работы ПС | 7 | 7 |  | Устный опрос |
| МДК 01.05. | Охрана окружающей среды | 1 | 1 |  | Устный опрос |
|  | Всего по общепрофессиональному и профессиональному циклам | 44 | 44 |  |  |
| ПО.01 | Производственное обучение | 96 |  | 96 | Дневник производственного обучения |
|  | Консультации | 4 |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 8 | Экзамен | Практичская квалификацион-ная работа |  |
|  | ИТОГО: | 152 |  |  |  |

## 4.5. Учебный план повышения квалификации

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 6-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| Индекс | Элементы учебного процесса | Всего часов | В том числе: | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 15 | 15 |  | Зачет |
| ОП.01 | Материаловедение | 2 | 2 |  | Устный опрос |
| ОП.02 | Чтение чертежей и схем | 3 | 3 |  | Устный опрос |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 | 10 |  | Устный опрос |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл | 29 | 29 |  | Зачет |
| ПМ.01 | Строповка сложных грузов массой свыше 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями (ПС) | 29 | 29 |  | Устный опрос |
| МДК.01.01. | Проведение работ по строповке сложных грузов при монтаже оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений | 10 | 10 |  | Устный опрос |
| МДК.01.02. | Кантовка грузов. Назначение и способы кантовки грузов. Применяемые оборудование и оснастка. Кантовка грузов сложной формы. Требования безопасности при выполнении работ | 9 | 9 |  | Устный опрос |
| МДК.01.03. | Техническое освидетельствование ПС. Назначение, периодичность проведения. Порядок проведения статистических и динамических испытаний. Порядок пуска ПС в эксплуатацию | 9 | 9 |  | Устный опрос |
| МДК 01.04. | Охрана окружающей среды | 1 | 1 |  | Устный опрос |
|  | Всего по общепрофессиональному и профессиональному циклам | 44 | 44 |  |  |
| ПО.01 | Производственное обучение | 96 |  | 96 | Дневник производственного обучения |
|  | Консультации | 4 |  |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 8 | Экзамен | Практичская квалификацион-ная работа |  |
|  | ИТОГО: | 152 |  |  |  |

# 5. Календарный учебный график

Обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик» осуществляется согласно графику комплектования групп, по мере их комплектации и согласования с заказчиком, в соответствии с расписанием занятий.

## 5.1. Календарный учебный график профессиональной подготовки

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

профессиональной подготовки

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 2-3-й разряды

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 160 часов

| № п/п | Наименование разделов, предметов, тем | Недели | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Часов в неделю |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 56 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  | 28 |
| ОП.01 | Основы механики | 4 |  |  |  | 4 |
| ОП.02 | Основы электротехники | 4 |  |  |  | 4 |
| ОП.03 | Охрана труда | 20 |  |  |  | 20 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  | 1 |  |  | 28 |
| ПМ.01 | Технология стропальных работ |  |  |  |  | 24 |
| МДК 01.01. | Основные сведения о подъемных сооружениях | 2 |  |  |  | 2 |
| МДК 01.02. | Виды и способы строповки | 4 |  |  |  | 4 |
| МДК 01.03. | Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин | 6 |  |  |  | 6 |
| МДК 01.04. | Производство работ |  | 6 |  |  | 6 |
| МДК 01.05. | Меры безопасности при производстве работ грузоподъёмными машинами вблизи линии электропередач |  | 4 |  |  | 4 |
| МДК 01.06. | Охрана окружающей среды |  | 2 |  |  | 2 |
| ПМ.02 | Эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений и тары |  |  |  |  | 4 |
| МДК 02.01. | Виды, устройство грузозахватных приспособлений и тары |  | 2 |  |  | 2 |
| МДК 02.02. | Правила подбора, выбраковки съемных грузозахватных приспособлений и тары |  | 2 |  |  | 2 |
| ПО.00 | Производственное обучение |  |  | 1 | 1 | 96 |
| ПО.01 | Вводное занятие |  | 8 |  |  | 8 |
| ПО.02 | Выполнение работ стропальщиком |  | 16 | 40 | 32 | 88 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 160 |

## 5.2. Календарный учебный график переподготовки

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

переподготовки

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 3-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| № п/п | Наименование разделов, предметов, тем | Недели | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Часов в неделю |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 44 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  | 15 |
| ОП.01 | Основы механики | 3 |  |  |  | 3 |
| ОП.02 | Основы электротехники | 2 |  |  |  | 2 |
| ОП.03 | Охрана труда | 15 |  |  |  | 10 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  | 1 |  |  | 29 |
| ПМ.01 | Строповка простых грузов массой до 15 тонн, длиной до 3 метров для их перемещения подъемными сооружениями |  |  |  |  | 11 |
| МДК 01.01. | Классификация ПС по технологическому назначению и конструкции. Основные технические характеристики ПС | 2 |  |  |  | 2 |
| МДК 01.02. | Механизм подъема груза. Основные узлы и их назначение. Полиспаст. Назначение, виды и применение на ПС | 2 |  |  |  | 2 |
| МДК 01.03. | Крюковые подвески. Назначение и виды конструкций. Условия применения на ПС. Осмотр и уход за подвеской. | 2 |  |  |  | 2 |
| МДК 01.04. | Порядок допуска персонала к выполнению стропальных работ. Виды нормативно-технической документации. Классификация грузов по виду, массе и габаритным размерам | 2 |  |  |  | 2 |
| МДК 01.05. | Требования к изготовлению СГЗП. Порядок осмотра и проверки. Нормы браковки грузозахватных приспособлений и тары | 2 |  |  |  | 2 |
| МДК 01.06. | Охрана окружающей среды | 1 |  |  |  | 1 |
| ПМ.02 | Выполнение работ по строповке и перемещению простых грузов различного вида и назначения |  |  |  |  | 18 |
| МДК 02.01. | Виды СГЗП. Назначение и правила эксплуатации. Схемы строповки грузов. Основные правила и требования при выполнении строповки. Знаковая сигнализация | 5 |  |  |  | 5 |
| МДК 02.02. | Обязанности стропальщика перед началом работы, во время ее выполнения и окончания. Должностная инструкция стропальщика | 4 |  |  |  | 4 |
| МДК 02.03. | Погрузка и разгрузка транспортных средств. Порядок выполнения работ и требования безопасности при выполнении | 5 |  |  |  | 5 |
| МДК 02.04. | Способы безопасного перемещения грузов различного назначения с учетом их вида и габаритных размеров. Порядок установки и складирования грузов |  | 4 |  |  | 4 |
| ПО.00 | Производственное обучение |  |  | 1 | 1 | 96 |
| ПО.01 | Вводное занятие |  | 8 |  |  | 8 |
| ПО.02 | Выполнение работ стропальщиком |  | 28 | 40 | 20 | 88 |
|  | Консультации |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 152 |

## 5.3. Календарный учебный график повышения квалификации

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

повышения квалификации

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 4-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| № п/п | Наименование разделов, предметов, тем | Недели | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Часов в неделю |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 44 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  | 15 |
| ОП.01 | Материаловедение | 2 |  |  |  | 2 |
| ОП.02 | Чтение чертежей и схем | 3 |  |  |  | 3 |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 |  |  |  | 10 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  | 1 |  |  | 29 |
| ПМ.01 | Строповка грузов массой свыше 25 тонн (длиной до 6 метров) для их перемещения подъемными сооружениями (ПС) |  |  |  |  | 29 |
| МДК 01.01. | Проведение подготовительных работ по строповке грузов массой свыше 25 тонн для перемещения их подъемными сооружениями (ПС) | 4 |  |  |  | 4 |
| МДК 01.02. | Выполнение стропальных работ непосредственно при секционной сборке и разборке металлоконструкций, а также при сборке и разборке технологического оборудования | 6 |  |  |  | 6 |
| МДК 01.03. | Порядок выполнения работ при штабелировании грузов. Требования к штабелированию грузов различного вида. Схемы штабелирования | 6 |  |  |  | 6 |
| МДК 01.04. | Перемещение грузов несколькими кранами. Правила безопасности при выполнении работ. Виды применяемых грузозахватных приспособлений | 6 |  |  |  | 6 |
| МДК 01.05. | Техническое освидетельствование подъемных сооружений (ПС). Назначение и виды. Периодичность проведения. Разрешение на эксплуатацию ПС | 3 | 3 |  |  | 6 |
| МДК 01.06. | Охрана окружающей среды |  | 1 |  |  | 1 |
| ПО.00 | Производственное обучение |  |  | 1 | 1 | 96 |
| ПО.01 | Вводное занятие |  | 8 |  |  | 8 |
| ПО.02 | Выполнение работ стропальщиком |  | 28 | 40 | 20 | 88 |
|  | Консультации |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 152 |

## 5.4. Календарный учебный график повышения квалификации

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

повышения квалификации

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 5-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| № п/п | Наименование разделов, предметов, тем | Недели | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Часов в неделю |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 44 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  | 15 |
| ОП.01 | Материаловедение | 2 |  |  |  | 2 |
| ОП.02 | Чтение чертежей и схем | 3 |  |  |  | 3 |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 |  |  |  | 10 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  | 1 |  |  | 29 |
| ПМ.01 | Строповка сложных грузов массой до 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями |  |  |  |  | 29 |
| МДК.01.01. | Проведение подготовительных работ по строповке грузов сложной конфигурации массой до 50 тонн. Центр тяжести груза | 7 |  |  |  | 7 |
| МДК.01.02. | Применение грузозахватных приспособлений с дистанционным управлением. Виды приспособлений и условия их применения. Правила безопасности при использовании | 7 |  |  |  | 7 |
| МДК.01.03. | Перемещение грузов металлургического производства. Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям в зависимости от температуры перемещаемых грузов. Правила безопасности при выполнении стропальных работ | 7 |  |  |  | 7 |
| МДК.01.04. | Приборы и устройства безопасности на ПС. Виды и назначение. Ограничения при эксплуатации ПС. Режимы работы ПС | 4 | 3 |  |  | 7 |
| МДК 01.05. | Охрана окружающей среды |  | 1 |  |  | 1 |
| ПО.00 | Производственное обучение |  |  | 1 | 1 | 96 |
| ПО.01 | Вводное занятие |  | 8 |  |  | 8 |
| ПО.02 | Выполнение работ стропальщиком |  | 28 | 40 | 20 | 88 |
|  | Консультации |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 152 |

## 5.5. Календарный учебный график повышения квалификации

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

повышения квалификации

18897 «Стропальщик»

Квалификация: 6-й разряд

Форма обучения: очно-заочная с частичным отрывом от производства

Нормативный срок освоения: 152 часа

| № п/п | Наименование разделов, предметов, тем | Недели | Всего, часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  | Часов в неделю |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 44 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  |  |  |  | 15 |
| ОП.01 | Материаловедение | 2 |  |  |  | 2 |
| ОП.02 | Чтение чертежей и схем | 3 |  |  |  | 3 |
| ОП.03 | Охрана труда | 10 |  |  |  | 10 |
| ПМ.00 | Профессиональный цикл |  | 1 |  |  | 29 |
| ПМ.01 | Строповка сложных грузов массой свыше 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями (ПС) |  |  |  |  | 29 |
| МДК.01.01. | Проведение работ по строповке сложных грузов при монтаже оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений | 10 |  |  |  | 10 |
| МДК.01.02. | Кантовка грузов. Назначение и способы кантовки грузов. Применяемые оборудование и оснастка. Кантовка грузов сложной формы. Требования безопасности при выполнении работ | 9 |  |  |  | 9 |
| МДК.01.03. | Техническое освидетельствование ПС. Назначение, периодичность проведения. Порядок проведения статистических и динамических испытаний. Порядок пуска ПС в эксплуатацию | 6 | 3 |  |  | 9 |
| МДК 01.04. | Охрана окружающей среды |  | 1 |  |  | 1 |
| ПО.00 | Производственное обучение |  |  | 1 | 1 | 96 |
| ПО.01 | Вводное занятие |  | 8 |  |  | 8 |
| ПО.02 | Выполнение работ стропальщиком |  | 28 | 40 | 20 | 88 |
|  | Консультации |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 152 |

# 6. Рабочие программы предметов

# 6.1. Профессиональная подготовка по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»

квалификация: 2-3-й разряды

## ОП.00. Общепрофессиональный цикл

## ОП.01. Основы механики

### Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения

Задачи механики. Механическое движение. Пространственно-временные системы отсчета. Понятие о материальной точке. Перемещение точки. Скорость. Ускорение. Ускорение нормальное  и тангенциальное. Абсолютно твердое тело. Угловые скорость и ускорение. Кинематика вращательного движения. Связь между линейными и угловыми характеристиками.

### Тема 2. Динамика поступательного движения

Классическая механика. Системы отсчета. Понятие состояния в классической механике. Параметры состояния. Сила. Уравнения движения. Принцип инерции, или первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Второй и третий законы Ньютона. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея. Классический закон сложения скоростей. Абсолютность времени в классической физике. Импульс. Изолированные системы. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства. Упругое и неупругое соударения шаров. Принцип реактивного движения.

### Тема 3. Динамика вращательного движения твердого тела

Момент силы. Момент импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера. Основной закон динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Гироскопический эффект и его применение.

### Тема 4. Работа и энергия

Работа силы. Мощность. Энергия как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Поле как форма материи.  Закон сохранения энергии. Механическая энергия. Поле как форма материи, осуществляющая силовое взаимодействие между частицами вещества. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Связь между потенциальной энергией и силой. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. Условия равновесия механической системы.

## ОП.02. Основы электротехники

### Тема 1. Электрический ток. Электрические цепи

Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы измерения напряжения и силы тока. Постоянный и переменный ток. Закон Ома.

Действие электрического тока. Использование электрической энергии в строительстве.

Определение электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии. Элементы электрической цепи. Схематическое изображение электрической цепи. Параметры цепи постоянного и переменного тока. Определение магнитной цепи. Цепи переменного тока. Активное и реактивное сопротивление. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов.

### Тема 2. Электротехнические устройства

Режим работы электроустановок. Изменения, вносимые в схемы электрических соединений, а также изменения мест установки заземления. Эксплуатационные электрические схемы и изменения. Защита электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, а также защита персонала от воздействия электромагнитного поля.

Электрифицированные инструменты (электроинструменты), переносные электрические ламп, понижающие трансформаторы и преобразователи частоты электрического тока. Состояние изоляции питающих проводов и исправность заземляющего провода. Электрокабели. Электроприемники, обеспечивающие технологические процессы производства ПРВ.

### Тема 3. Аппаратура управления и защиты

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их назначение, устройство.

Защитная аппаратура: предохранители, реле. Виды и устройства предохранителей и реле.

## ОП.03. Охрана труда

### Тема 1. Законодательство и нормативные документы по охране труда

Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность».

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, Федеральные законы, регулирующие вопросы охраны труда - важнейшие правовые основы охраны труда. Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ по вопросам охраны труда. Трудовой кодекс РФ.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда. Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

### Тема 2. Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на предприятии

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на охрану труда.

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем (руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и другими должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда руководителей служб, руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в Положении об организации работ по охране труда на предприятии, утверждаемом работодателем.

Служба охраны труда на предприятии, ее назначение и место в структуре управления предприятием. Основные задачи и функции службы охраны труда. Предоставление прав работникам службы охраны  труда. Специалист по охране труда, его права и обязанности.

Оперативное, текущее и комплексное планирование работ по охране труда на предприятии.

Ответственность за нарушение законодательства о труде, возмещение ущерба, причинённого работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья.

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы.

### Тема 3. Требования безопасности при выполнении работ

Особенности условий труда стропальщика. Характерные несчастные случаи при строповке грузов, эксплуатации грузозахватных приспособлений.

Опасные и вредные производственные факторы при строповке, подъеме грузов, перемещении и их укладке.

Неблагоприятное воздействие на организм человека опасных и вредных производственных факторов.

Требования безопасности при использовании грузоподъемных механизмов, грузозахватных и чалочных приспособлений, тары

Приборы и устройства безопасности обслуживаемого грузоподъемного крана, их назначение и размещение.

Требования, предъявляемые к крюкам. Разновидности крюков. Предохранительные замки крюков. Возможные дефекты крюков и их браковка. Сроки испытания, испытательная нагрузка.

Грузозахватные приспособления. Требования безопасности при эксплуатации строп, канатов, цепей, траверс, клещей. Ремонт силами предприятия. Испытания. Испытательные нагрузки. Сроки периодических испытаний. График испытаний. Клеймо (бирка) с указанием регистрационного номера, грузоподъемности, даты испытания.

Канаты. Материал для изготовления. Конструкции стальных канатов. Наличие сертификата с указанием завода-изготовителя, заводского номера, типа конструкции, вида покрытия проволоки, диаметра и массы каната, даты изготовления, результата механических испытаний. Обязательное испытание канатов, не имеющих сертификата. Особенности испытания. Фиксирование результатов освидетельствования. Маркировка. Сроки испытаний при эксплуатации.

Безопасные и надежные формы выполнения узлов и петель канатов для подъема грузов.

Прочность при различных способах крепления канатов (зажим, заплетка, клин, заливка баббита во втулки, опрессовка в специальной соединительной втулке). Возможные дефекты. Нормы браковки канатов в зависимости от числа оборванных проволок, прядей на шаге свивки, износа, коррозии. Профилактика износа канатов.

Тара. Конструкция тары в соответствии с требованиями нормативных документов. Недопустимость перегрузки тары. Нормы загрузки. Периодический осмотр. Дефекты. Браковка тары. Применение тары, изготовленной на заводе. Техническое освидетельствование. Маркировка тары. Необходимая грузоподъемность крана с учетом расположения центра тяжести и массы применяемой тары.

Знаковая сигнализация (движением руки, флажковая, звуковая, световая, голосом). Порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и крановщиком (машинистом грузоподъемного механизма).

Требования безопасности при строповке грузов

Простые грузы. Безопасность труда при строповке в соответствии с массой и характером поднимаемых грузов, имеющих захватные приспособления (рымболты, проушины, цапфы, монтажные петли). Конструкции стропов общего назначения. Грузоподъемность стропа с учетом количества ветвей, угла наклона их к вертикали, коэффициента запаса прочности. Нагрузка на стропы при различных углах наклона. Оптимальный угол наклона строп и безопасность натяжения ветвей. Возможные опасные ситуации.

Сложные грузы. Безопасность строповки грузов, не имеющих специальных захватных органов при помощи и с использованием: литейных приливов, конструктивных и технологических переходов, полостных отверстий, технологических штуцеров. Применение дополнительных приспособлений, приварка петель, скоб, проушин, использование разъемных бандажей, соединяющихся болтами, ограничительных фланцев. Учет габаритов, толщины, стенки, массы, формы поднимаемого груза, положения центра тяжести. Порядок подъема, перемещения и установки с учетом утвержденной технологии и эскизов мест строповки, типов грузозахватных приспособлений, балансировочных устройств.

Особенности и требования безопасности при погрузке и разгрузке опасных грузов: длинномерных, пылящих и сыпучих, мелкоштучных грузов, емкостей со сжатыми, сжиженными, растворенными газами, легковоспламеняющихся. Предупредительные знаки опасности, нанесенные на таре. Контейнерные погрузки.

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам. Правила складирования грузов. Безопасность труда при работе стропальщика на высоте. Применение предохранительных поясов.

Безопасность работ в неблагоприятных погодных условиях (туман, дождь, мороз, сильный ветер, гололед), при недостаточной освещенности рабочей зоны.

Охранная зона. Требования безопасности при работе вблизи линии электропередачи. Наряд-допуск при работе с применением грузоподъемных механизмов вблизи линии электропередачи.

### Тема 4. Производственный травматизм

Определение основных понятий: травматизм, повреждение, несчастный случай. Причины травматизма: технические, организационные, личностные.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.

Наиболее распространенные причины несчастных случаев при проведении работ стропальщиком.

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию.

### Тема 5. Производственная санитария

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика. Факторы, оказывающие вредное влияние на организм человека: загазованность и запыленность среды, вибрация, шум и др.; мероприятия по их устранению. Допустимые концентрации вредных примесей в воздухе.

Шум и вибрация, их источники. Характеристика шума по интенсивности. Влияние технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и приспособлений на уровень интенсивности и характер шума. Звуковая сигнализация в условиях сильного шума. Действие шума на организм человека. Заболевания органов слуха от действия шума. Основные мероприятия по уменьшению уровней шума и по предупреждению его вредного воздействия на человека.

Вибрация, ее источники и характеристика. Действие вибрации на организм человека. Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с ней.

Требования к освещенности рабочего места.

Правила применения средств индивидуальной защиты. Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты. Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки. Средства индивидуальной защиты: каски, рукавицы, сигнальный жилет, предохранительный пояс. Периодичность испытаний.

### Тема 6. Электробезопасность

Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Меры и средства защиты от поражения электрическим  током. Причины поражения электрическим током. Опасные величины напряжения и тока. Заземление электрооборудования, его значение. Правила безопасной работы с электроинструментами, переносными светильниками и приборами.

### Тема 7. Пожарная безопасность

Основные причины возникновения пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации буровой установки. Правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быстрого применения.

Пожарные посты. Действия стропальщика при возникновении пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горючих и смазочных материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадавших и материальных средств.

### Тема 8. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Действия стропальщика при несчастном случае.

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

## ПМ.00. профессиональный цикл

### ПМ.01. Технология стропальных работ

### МДК 01.01. Основные сведения о подъемных сооружениях

Классификация и область применения подъемных сооружений. Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования. Классификация подъемных сооружений (ПС). Область применения. Индексация. Грузовые характеристики. Устойчивость.

Устройство подъемных сооружений. Сведения об устройстве подъемных сооружений. Приборы безопасности. Требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Установка, регистрация, освидетельствование подъемных сооружений. Установка кранов. Допускаемый предел приближения кранов к зданиям, штабелям, транспортным средствам. Рабочие движения крана, совмещение рабочих операций. Аварийное опускание груза.

### МДК 01.02. Виды и способы строповки

Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для производства).

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза.

Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками масс перемещаемых  кранами грузов.

Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка).

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения грузов, изучение плакатов по технике безопасности.

Личная безопасность стропальщика при строповке и подъеме груза на высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки.

Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на весу, становиться на край штабеля или концы межпакетных прокладок, пользоваться краном для подъема людей на штабель или спуска с него.

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов.

Складирование грузов на открытых площадках на территории цеха или пункта грузопереработки.

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями. Непосредственное подчинение стропальщика при исполнении работ лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

Права и обязанности стропальщиков. Порядок ведения работ. Указания по личной и общей безопасности при обслуживании грузоподъемных машин. Порядок выдачи производственной инструкции стропальщику и его ответственность за нарушение изложенных в ней указаний. Обязанности стропальщика перед началом работы. Подбор грузозахватных устройств, соответствующих массе и схеме строповки грузов, подлежащих перемещению кранами в течение смены. Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. Осмотр рабочего места.

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. Получение задания. Действия при неясности полученного задания или невозможности определить массу  груза, а также при отсутствии схем строповки, защемленном или примерзшем к земле грузе. Проверка по списку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещению. Обвязка грузов канатами без узлов, перекруток и петель с применением подкладок под ребра в местах строповки. Выполнение требования об исключении выпадения отдельных частей пакета груза и обеспечении его устойчивого положения при перемещении. Зацепка грузов за все предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия. Применение редко используемых стропов и других грузозахватных устройств.

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. Подача сигнала крановщику (машинисту) о начале каждой операции по подъему и перемещению груза. Проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. Удаление с груза закрепленных деталей и других предметов.

Осмотр груза и мест между грузом и стенами, колоннами, штабелями, оборудованием в зоне опускания стрелы.

Предварительная подача сигнала для подъема на 200-300 мм груза, проверка при этом правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости кранов и действия тормозов. Проверка грузоподъемности крана перед подъемом груза. Визуальное определение просвета не менее 500 мм между поднятым грузом и встречающимися на пути его горизонтального перемещения предметами. Сопровождение груза при его перемещении и применение специальных оттяжек для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов. Укладка грузов без нарушения установленных норм складирования. Подача сигнала крановщику (машинисту) в случае обнаружения неисправности крана или кранового пути.

Обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр места, на которое может быть опущен груз, и определение невозможности его падения, опрокидывания и сползания. Укладка на место установки груза подкладок для удобства извлечения из-под него стропов. Снятие стропов с груза.

Права стропальщика. Приостановка строповки груза, масса которого неизвестна или превышает грузоподъемность крана. Замена и удаление с рабочего места поврежденных или немаркированных грузозахватных устройств. Прекращение обвязки и зацепки грузов способами, не указанными на схемах строповки. Отказ производить обвязку, зацепку и навешивание груза на крюк крана, находящегося на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи, без наряда-допуска или в отсутствие назначенного приказом по предприятию ответственного лица, фамилия которого должна быть указана в наряде-допуске. Прекращение подъема и перемещения груза, если люди находятся на нем или под ним. Приостановка работ до выяснения у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, порядка выполнения операций по строповке грузов при сильном ветре, тумане, в ненастную погоду.

### МДК 01.03. Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин

Общая характеристика подъемно-транспортного оборудования и грузоподъемных механизмов на производстве. Классификация и область применения различных видов подъемно-транспортного оборудования и грузоподъемных механизмов.

Классификация грузоподъемных машин и общие требования правил и нормативных документов Ростехнадзора России к ним. Сведения о приборах и устройствах безопасности, тормозах и аппаратах управления. Понятие о технической характеристике и основных параметрах грузоподъемных машин, их конструктивные особенности (мостовой кран или кран мостового типа, кран стреловой, башенный, портальный, кран-манипулятор, кран-трубоукладчик и т.п.).

Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия (организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию грузоподъемных машин и оборудования  в исправном состоянии. Содержание инструкций для специалистов и персонала, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъемных машин. Порядок медицинского освидетельствования, аттестации, периодической проверки знаний ответственных лиц и персонала в соответствии с правилами и нормативными документами Ростехнадзора России. Повышение квалификации стропальщиков и переподготовка рабочих на производстве.

Порядок допуска к работе лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также обслуживающего персонала (стропальщиков, крановщиков, слесарей и т.п.). Ответственность работников за нарушение правил, нормативных документов Ростехнадзора России и должностных инструкций.

Порядок регистрации и технического освидетельствования, а также разрешения на работу грузоподъемных машин.

Общие сведения о ремонте грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары.

Эксплуатационная документация, необходимая для безопасной работы грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Лица, ответственные за ведение и хранение документации.

### МДК 01.04. Производство работ

Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными машинами или технологической карты перемещения груза на данном производстве.

Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами на производстве.

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных и других машин и при перемещении грузов. Обозначения опасных зон.

Сведения об установке грузоподъемных машин разных типов на предприятиях и на открытых объектах. Габариты установки кранов вблизи зданий и сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к другу.

Требования безопасности при установке и работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи, при работе нескольких кранов по перемещению одного груза, при установке стреловых и башенных кранов у откосов траншей, при перемещении грузов над перекрытиями производственных и служебных помещений, при подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях.

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования к безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Информационно-директивные письма Ростехнадзора России по организации погрузочно-разгрузочных работ на складах, грузовых дворах и площадках.

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости при работе на территории склада. Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место.

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий.

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при перемещении грузов.

### МДК 01.05. Меры безопасности при производстве работ грузоподъёмными машинами вблизи линии электропередач

Порядок выделения грузоподъемных машин для работы вблизи линии электропередачи. Требования к заземлению крана. Обязанности крановщика (машиниста) и стропальщика при установке кранов. Меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи. Порядок инструктажа стропальщика. Наряд-допуск.

### МДК 01.06. Охрана окружающей среды

Значение природы, рациональное использование ее ресурсов для жизнедеятельности человека. Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны природы в России. Постановления Правительства РФ по вопросам экологии и охраны природы. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

Безотходные технологии. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, почвы, водоемов и недр, растительности и животного мира. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при ведении работ.

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду.

### ПМ.02. Эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений и тары

### МДК 02.01. Виды, устройство грузозахватных приспособлений и тары

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора России к съемным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание и браковка).

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений.

Общие сведения о гибких элементах съемных грузозахватных приспособлений (канаты стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и т.п.).

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения.

Способы соединения концов канатов: заплетка, зажимы, клиновое соединение во втулке, опрессовка во втулке и др. Конструкции узлов из различных канатов. Влияние направления связки в виде свивки (крестовая, односторонняя) на конструкцию узла.

Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора России к способам соединения концов канатов.

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к вертикали. Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса прочности каната. Сгибаемость стальных и других канатов. Выбор диаметров блоков полиспастов, а также накладок при обвязке остроугольных грузов.

Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на производстве для изготовления стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение.

Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспособлений (некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. Способы соединения. Другие гибкие элементы съемных приспособлений (полотенца, ленты и т.п.). Область применения и техническое обслуживание.

Признаки и нормы браковки гибких элементов съемных грузозахватных приспособлений (канатов, цепей и т.п.). Требования к браковке стальных канатов и цепей

Стропы и их разновидности.

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений: коуши, крюки, карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д.

Влияние коушей на прочность и надежность канатов при использовании стропов

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, кольца), их разновидность и область применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуатацию съемного грузозахватного приспособления.

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (балансирные блоки, гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, область применения и техническое обслуживание.

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных грузозахватных приспособлений.

Траверсы плоские и объемные, их конструктивные разновидности, порядок изготовления и область применения. Признаки, нормы браковки траверс на производсве

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.) их разновидности и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на производстве.

Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления  для перемещения груза при помощи грузоподъемных машин. Область их применения, техническое  обслуживание и нормы браковки на производстве.

Крюковые подвески грузоподъемных машин, их  разновидности и конструктивные особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам.

Несущая тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары в соответствии с требованиями  правил нормативных документов Ростехнадзора России. Область применения  различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на производстве.

### МДК 02.02. Правила подбора, выбраковки съемных грузозахватных приспособлений и тары

Правила подбора грузозахватных приспособлений. Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от груза. Правила подбора строп в зависимости от угла наклона. Нормы заполнения тары. Правила подбора захватов и траверс на предприятии. Правила и сроки осмотра грузозахватных приспособлений и тары.

Нормы и правила выбраковки грузозахватных приспособлений и тары. Требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Нормы браковки строп. Признаки и нормы браковки траверс и захватов на производстве. Порядок браковки тары на производстве.

## ПО.00. Производственное обучение

## ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием

Ознакомление обучающихся с квалификационными характеристиками стропальщика 
2-3-го разрядов, с предприятием, режимом работы и правилами внутреннего распорядка, программой практического обучения.

Знакомство с технологическим процессом предприятия (цеха), видами погрузочно-разгрузочных работ, рабочим местом стропальщика.

Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею. Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ и на рабочем месте.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментами; отключение электропитания; меры предосторожности при пользовании пожароопасными материалами.

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре.

## ПО.02. Выполнение работ стропальщиком

### Тема 1. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары и выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью выполнения операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание их на крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, маркировка.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 2. Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки грузов. Освоение подачи сигналов крановщику (машинисту)

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способов укладки и хранения, габаритов и массы.

Приобретение навыков строповки, укладки и расстроповки грузов, освобождения стропов. Отработка приемов отведения стропов от груза для исключения случайной зацепки крюком стропа за груз или конструкцию.

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и расстроповки грузов. Подъем и перемещение грузов.

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами.  Отработка движений рук и корпуса при изучении знаковой сигнализации: подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное опускание груза.

Совместная работа крановщика (машиниста) и стропальщика. Освоение сигналов, применяемых при работе грузоподъемных машин. Практическая отработка условных сигналов при подаче  их крановщику (машинисту).

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 3. Приемы строповки грузов. Схемы строповки

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Основные  типы грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки (из дерева, железобетона, металла; сборочные единицы и составные части машин; сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах). Опасные грузы (ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленный металл, сжатые  и сжиженные газы).

Схемы строповки грузов (зацепка на петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств).

Упражнения в строповке и расстроповке штучных грузов, сборочных единиц и других простых грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 4. Подготовка  грузозахватных приспособлений и тары к работе

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Подготовка крюковых подвесок съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропы, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия  на съемных грузозахватных приспособлениях  клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности  грузозахватных приспособлений и наличия на них клейм или бирок с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 5. Подготовка груза к перемещению

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного устройства для предотвращения падения каната. Пробный подъем на 200-300 мм.

Удаление груза с подкладок и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы крана и освобождение ее от посторонних лиц.

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и расстроповке груза.  Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед его укладкой. Правила расстроповки груза при его временном закреплении. Приобретение навыка освобождения стропов на уровне основания и с приставной лестницы. Приемы отведения стропов от груза, исключающие возможность случайной зацепки грузозахватных устройств за транспортные средства, колонны цеха, здания, сооружения, оборудование.

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза.

Совместная работа стропальщика и крановщика (машиниста). Выбор и фиксирование местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, оборудования, а также при погрузке (разгрузке) транспортных средств.

Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. Упражнения в подъеме грузов на 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов при сохранении устойчивости крана.

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. Последовательность снятия грузов.

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при перемещении его в горизонтальном направлении.

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для правильного и удобного освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на транспортные средства.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 6. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Типы производства, цех, прирельсовый и припортовый склады, база комплектации, строительная площадка и другие пункты грузопереработки.

Система управления охраной труда. Организация службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Применение средств индивидуальной защиты.

Ознакомление с организацией труда и контролем качества работ.

Выбор площадки для переработки грузов. Виды работ на площадках, при выполнении которых производится перемещение грузов.

Ознакомление с грузоподъемными машинами. Осмотр мест установки и прохода кранов, подъездных путей, грузозахватных устройств, площадок для складирования материалов.

Ознакомление с противопожарным оборудованием, инвентарем и противопожарными мероприятиями на объекте.

### Тема 7. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характеристиками стропальщика 2-3-го разрядов

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования (непосредственно в зоне действия крана).

Самостоятельное выполнение всех видов работ, предусмотренных квалификационными характеристиками стропальщика 2-3-го разрядов и Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96) под непосредственным руководством мастера (инструктора) практического обучения или стропальщика более высокой квалификации.

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком (машинистом) перед началом работ исправности съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

Совершенствование и закрепление профессиональных навыков. Освоение и использование новых технологий в работе. Контроль качества выполняемых работ.

Выполнение практической квалификационной работы

# 6.2. Переподготовка по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»

квалификация: 3-й разряд

## ОП.00. Общепрофессиональный цикл

## ОП.01. Основы механики

## ОП.02. Основы электротехники

## ОП.03. Охрана труда

Содержание тем предметов «Основы механики», «Основы электротехники», «Охрана труда» приведено в программе общепрофессионального курса для профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды.

## ПМ.00. профессиональный цикл

### ПМ.01. Строповка простых грузов массой до 15 тонн, длиной до 3 метров для их перемещения подъемными сооружениями

### МДК 01.01. Классификация ПС по технологическому назначению и конструкции. Основные технические характеристики ПС

Основные характеристики кранов. Общие сведения о грузоподъемных кранах. Общие сведения о грузоподъемных кранах. Виды и назначение. Технические характеристики грузоподъемных кранов.

Металлоконструкции кранов. Мост крана. Решетчатый и балочный тип моста. Крановая тележка, кабина крановщика и кабина для обслуживания главных троллей, ограждения, лестницы, площадки для обслуживания. Требования Ростехнадзора к кабинам.

### МДК.01.02. Механизм подъема груза. Основные узлы и их назначение. Полиспаст. Назначение, виды и применение на ПС

Устройство механизмов подъема груза. Схемы механизма подъема груза. Основные узлы. Электродвигатель, редуктор, барабан, тормоз, полиспаст, соединительные муфты, крюковая подвеска.

Полиспасты, устройство, характеристики. Полиспасты одинарные и сдвоенные. Блоки. Устройство рабочих блоков. Уравнительный блок, его назначение, место установки и нормы браковки блоков. Кратность полиспаста.

### МДК.01.03. Крюковые подвески. Назначение и виды конструкций. Условия применения на ПС. Осмотр и уход за подвеской

Крюковые подвески. Устройство, браковка. Виды подвесок их особенности и применение. Устройство подвески нормального исполнения; укороченной подвески. Возможные неисправности подвесок. Смазка подшипников. Типы грузовых крюков, их элементы, применяемые материалы.

Грузовые канаты. Конструкция, браковка, обслуживание. Различные конструкции канатов. Обозначение конструкции. Виды свивки канатов. Правильное измерение диаметра каната. Браковка стальных канатов по внешним признакам, по обрывам проволок, в результате коррозии или поверхностного износа.

### МДК.01.04. Порядок допуска персонала к выполнению стропальных работ. Виды нормативно-технической документации. Классификация грузов по виду, массе и габаритным размерам

Структура службы надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Обязанности руководства предприятия (организации) по обеспечению содержания принадлежащих предприятию грузоподъёмных машин и оборудования в исправном состоянии. Содержание инструкций для специалистов и персонала, связанных с работой и обслуживанием грузоподъемных машин. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).

Требования к обучению специалистов и рабочих, связанных с эксплуатацией грузоподъемных машин. Порядок медицинского освидетельствования, аттестации, периодической проверки знаний ответственных лиц и персонала в соответствии с правилами и нормативными документами Ростехнадзора. Повышение квалификации стропальщиков и переподготовка рабочих на производстве.

Порядок допуска к работе лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, а также обслуживающего персонала (стропальщиков, крановщиков, слесарей и т.п.). Ответственность работников за нарушение правил, нормативных документов Ростехнадзора и должностных инструкций.

Порядок регистрации и технического освидетельствования, а также разрешения на работу грузоподъемных машин.

Общие сведения о ремонте грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары.

Эксплуатационная документация, необходимая для безопасной работы грузоподъемных машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары. Лица, ответственные за ведение и хранение документации.

Классификация грузов. Различные классификации грузов. Определение массы груза по внешнему виду. Характеристика и классификация перемещаемых грузов (для данного производства).

Выбор грузозахватного приспособления в зависимости от массы груза, количество ветвей и длины ветвей.

Определение массы груза по документации (по списку масс грузов). Определение мест строповки (зацепки) по графическим изображениям. Порядок обеспечения стропальщиков списками масс перемещаемых кранами грузов.

### МДК.01.05. Требования к изготовлению СГЗП. Порядок осмотра и проверки. Нормы браковки грузозахватных приспособлений и тары

Общие сведения о съемных грузозахватных приспособлениях. Стропы. Траверсы. Захваты. Классификация грузозахватных устройств и область их применения на производстве. Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора к съемным грузозахватным приспособлениям (изготовление, испытание, маркировка, порядок расчета и применения, техническое обслуживание и браковка).

Устройство и принцип работы съемных грузозахватных приспособлений.

Общие сведения о гибких элементах съемного грузозахватного приспособления (канаты стальные, пеньковые, хлопчатобумажные, синтетические, цепи сварные якорные и т.п.).

Стальные канаты. Конструктивные разновидности, условные обозначения.

Способы образования петли на конце стального каната: заплетка, зажимы, клиновое соединение во втулке, опрессовка во втулке и др.

Требования правил и нормативных документов Ростехнадзора к способам соединения концов канатов.

Сведения о нагрузках в ветвях стропов в зависимости от угла их наклона к вертикали. Понятие о расчете стальных канатов съемных грузозахватных приспособлений и коэффициента запаса прочности каната.

Конструкции пеньковых и хлопчатобумажных канатов, применяемых на производстве для изготовления стропов. Область их применения. Техническое обслуживание и хранение.

Цепи, применяемые для изготовления съемных грузозахватных приспособлений (некалиброванные, короткозвенные, сварные). Техническое обслуживание и хранение. Способы соединения. Другие гибкие элементы съемных приспособлений (полотенца, ленты и т.п.). Область применения и техническое обслуживание.

Стропы и их разновидности.

Конструктивные элементы съемных грузозахватных приспособлений: коуши, крюки, карабины, эксцентриковые захваты, подхваты, звенья навесные, блоки и т.д.

Элементы грузозахватных приспособлений (крюки, карабины, петли, кольца), их разновидности и область применения. Замыкающие устройства на крюках стропов. Конструкции замыкающих устройств, обеспечивающие быструю и безопасную эксплуатацию съемного грузозахватного приспособления.

Специальные устройства съемных грузозахватных приспособлений (балансирные блоки, гидрокантователи и др.), их конструктивные особенности, область применения и техническое обслуживание.

Признаки и нормы браковки всех конструктивных элементов съемных грузозахватных приспособлений.

Траверсы плоские и пространственные, их конструктивные разновидности, порядок изготовления и область применения. Признаки и нормы браковки траверс на производстве.

Захваты (клещевые, грейферные, цанговые, эксцентриковые и др.), их разновидности и область применения. Признаки и нормы браковки захватов на производстве.

Подхваты, зацепы и другие специальные устройства и приспособления для перемещения груза при помощи грузоподъемных машин. Область их применения, техническое обслуживание и нормы браковки на производстве.

Крюковые подвески грузоподъемных машин, их разновидности и конструктивные особенности. Требования к крюкам и крюковым подвескам. Осмотр и браковка элементов подвески.

Тара. Требования безопасности при эксплуатации тары. Порядок изготовления, испытания, маркировки и технического обслуживания тары в соответствии с требованиями правил и нормативных документов Ростехнадзора. Область применения различных видов тары и ее хранение. Порядок браковки тары на производстве. Нормы заполнения контейнеров при перемещении жидкостей и сыпучих материалов.

### МДК 01.06. Охрана окружающей среды

Значение природы, рациональное использование ее ресурсов для жизнедеятельности человека. Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны природы в России. Постановления Правительства РФ по вопросам экологии и охраны природы. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

Безотходные технологии. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, почвы, водоемов и недр, растительности и животного мира. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при ведении работ.

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду.

### ПМ.02 Выполнение работ по строповке и перемещению простых грузов различного вида и назначения

### МДК.02.01. Виды СГЗП. Назначение и правила эксплуатации. Схемы строповки грузов. Основные правила и требования при выполнении строповки. Знаковая сигнализация

Основные способы строповки: зацепка крюка за петлю, двойной обхват или обвязка, мертвая петля (петля-удавка).

Разбор примеров графических изображений способов строповки и перемещения грузов, изучения плакатов по технике безопасности.

Личная безопасность стропальщика при строповке и подъеме груза на высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки.

Запрещение исправлять строповку (устранять перекос груза) на весу, становиться на край штабеля или  концы  межпакетных  прокладок, пользоваться краном для подъема людей на штабель или спуска с него.

Личная безопасность стропальщика при расстроповке грузов.

Складирование грузов на открытых площадках на территории цеха или пункта грузопереработки. Подготовка площадки под складирование.

Допускаемые габариты штабелей, проходов и проездов между штабелями. Непосредственное подчинение стропальщика при исполнении работ лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

Права и обязанности стропальщиков. Порядок ведения работ. Указания по личной и общей безопасности при обслуживании грузоподъемных машин. Порядок выдачи производственной инструкции стропальщику и его ответственность за нарушение изложенных в ней указаний.

### МДК.02.02. Обязанности стропальщика перед началом работы, во время ее выполнения и окончания. Должностная инструкция стропальщика

Обязанности стропальщика перед началом работы. Подбор грузозахватных устройств (по грузоподъемности, количеству ветвей строп на длине ветвей строп). Проверка исправности грузозахватных устройств и наличия на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. Осмотр рабочего места и освещенность.

Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов. Получение задания. Действия при неясности полученного задания или невозможности определить массу груза, а также при отсутствии схем строповки. Проверка по списку или маркировке массы груза, предназначенного к перемещению. Обвязка грузов канатами без узлов, перекруток и петель с применением подкладок под ребра в местах строповки. Выполнение требования об исключении выпадения отдельных частей пакета груза и обеспечении его устойчивого положения при перемещении. Зацепка грузов за все предусмотренные для этого петли, рым-болты, цапфы, отверстия. Применение редко используемых стропов и других грузозахватных устройств.

Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза. Подача сигнала крановщику (машинисту) о начале каждой операции по подъему и перемещению груза. Проверка надежности крепления груза и отсутствия его защемления. Удаление с груза на закрепленных деталей и других предметов. Осмотр груза и мест между грузом и стенами, колоннами, штабелями, оборудованием в зоне опускания стрелы.

Предварительная подача сигнала для подъема на 200-300 мм груза,  масса которого близка к паспортной грузоподъемности крана. Проверка при этом правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости кранов и действия тормозов. Проверка грузоподъемности крана перед подъемом груза. Визуальное определение просвета не менее 500 мм между поднятым грузом и встречающимися на пути его горизонтального перемещения предметами. Сопровождение груза при его перемещении и применение специальных оттяжек для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов. Укладка грузов без нарушения установленных норм складирования. Подача сигнала крановщику (машинисту) в случае обнаружения неисправности крана или кранового пути.

Обязанности стропальщика при опускании груза. Осмотр места, на которое может быть опущен груз, и определение невозможности его падения, опрокидывания и сползания. Укладка на место установки груза подкладок для удобства извлечения из-под него стропов. Снятие стропов с груза только после надежной установки груза или его закрепления.

Права стропальщика. Приостановка строповки груза, масса которого неизвестна или превышает грузоподъемность крана. Замена и удаление с рабочего места поврежденных или немаркированных грузозахватных устройств. Прекращение обвязки и зацепки грузов способами, не указанными на схемах строповки. Отказ производить обвязку, зацепку и навешивание груза на крюк крана, находящегося на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи, без наряда-допуска и в отсутствие назначенного приказом по предприятию ответственного лица, фамилия которого должна быть указана в наряде-допуске. Прекращение подъема и перемещения груза, если люди находятся на нем или под ним. Приостановка работ при сильном ветре, тумане, в ненастную погоду (плохая видимость).

### МДК.02.03. Погрузка и разгрузка транспортных средств. Порядок выполнения работ и требования безопасности при выполнении

Сведения об установке грузоподъемных машин разных типов на предприятиях и на открытых объектах. Габариты установки кранов вблизи зданий и сооружений, у откосов котлованов и по отношению друг к другу.

Порядок погрузке и разгрузке транспортных средств.

Требования безопасности при выполнении работ.

### МДК.02.04. Способы безопасного перемещения грузов различного назначения с учетом их вида и габаритных размеров. Порядок установки и складирования грузов

Требования безопасности при установке и работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи и в охранной зоне воздушных линий электропередачи, при работе нескольких кранов по перемещению одного груза, при установке стреловых и башенных кранов у откосов траншей, при перемещении грузов над перекрытиями производственных и служебных помещений, при подаче грузов в открытые проемы сооружений и люки в перекрытиях.

Организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Требования к безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Информационно-директивные письма Ростехнадзора по организации погрузочно-разгрузочных работ на складах, грузовых дворах и площадках.

Общие сведения о складировании грузов на производстве. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмости при работе на территории склада.

Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место.

### МДК.02.05. Действия стропальщика при возникновении аварийной ситуации. Основные причины несчастных случаев при выполнении стропальных работ

Понятие об опасных зонах при работе грузоподъемных и других машин и при перемещении грузов. Обозначения опасных зон.

Действия стропальщика при возникновении аварийной ситуации.

Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий.

Основные причины несчастных случаев при выполнении стропальных работ.

Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при перемещении грузов.

## ПО.00. Производственное обучение

## ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой стропальщика 3-го разряда, с предприятием, режимом работы и правилами внутреннего распорядка, программой практического обучения.

Знакомство с технологическим процессом предприятия (цеха), видами погрузочно-разгрузочных работ, рабочим местом стропальщика.

Производственная инструкция по безопасности труда и порядок пользования ею. Инструктаж по безопасности труда при производстве стропальных работ и на рабочем месте.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментами; отключение электропитания; меры предосторожности при пользовании пожароопасными материалами.

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре.

## ПО.02. Выполнение работ стропальщиком

### Тема 1. Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, тарой и подготовка их к работе

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Ознакомление с основными типами грузозахватных приспособлений и тары, выбор их по назначению. Ознакомление с последовательностью операций по подготовке грузозахватных приспособлений и тары к работе (навешивание на крюк крана, ориентирование к местам зацепки груза, снятие с крюка крана). Порядок строповки тары, маркировка.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 2. Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к работе

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропа, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях  клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Открытие и закрытие площадки пунктов переработки грузов. Виды работ на площадках, при выполнении которых производится перемещение грузов.

Ознакомление с грузоподъемными кранами, перемещающими грузы. Осмотр мест установки и прохода кранов, подъездных путей, грузозахватных устройств, площадок складирования материалов.

Ознакомление на объекте с противопожарным оборудованием, инвентарем и противопожарными мероприятиями.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 3. Первичные навыки обвязки, строповки и отцепки грузов. Освоение подачи сигналов машинисту крана

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Виды грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способ укладки и хранения, габаритов и массы.

Приобретение навыков в укладке, зацепке, и отцепке грузов, в освобождении строп. Отработка приемов отвода строп от груза.

Подготовка площадки к размещению грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение грузов.

Изучение по схемам знаковой сигнализации, применяемой при перемещении грузов кранами. Отработка движением рук и корпуса знаковой сигнализации при выполнении операций: подъем груза или крюка, опускание груза или крюка, подъем или опускание груза с вращением поворотной части, передвижение крана, аварийное опускание груза.

Совместная работа крановщика и стропальщика. Освоение сигналов, применяемых при работе грузоподъемных машин. Практическая обработка условных  сигналов при их подаче крановщику.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 4. Приемы строповки грузов. Схемы строповки

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Основные типы грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки: железобетона, металла, сборочные единицы и составные части машин, сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные газы.

Схемы строповки грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств.

Упражнения в строповке и расстроповке грузов штучных, сборочных единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 5. Подготовка груза к перемещению

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Проверка состояния петель и устойчивости груза в штабеле. Зацепка груза и контроль срабатывания предохранительного устройства для предотвращения выпадения каната. Пробный подъем с отрывом на 200-300 мм. Удаление груза с подкладок и других незакрепленных деталей. Обзор зоны работы крана и освобождение ее от посторонних лиц.

Правила личной безопасности при строповке и пробном подъеме, сопровождении и расстроповке груза. Безопасное местонахождение стропальщика. Ориентирование груза перед его укладкой. Правила расстроповки груза при его временном закреплении. Приобретение навыка освобождения строп на уровне основания и с приставкой лестницы. Приемы отвода строп от груза, устройств за транспортные средства, стены цеха, здания, сооружения, оборудование.

Выбор и установка предохранительных подкладок для предотвращения повреждения петель и других мест зацепки груза.

Совместная работа стропальщика и машиниста крана. Выбор и фиксирование местонахождения стропальщика при подъеме груза вблизи колонн, стен, откосов, оборудования, а также при разгрузке и погрузке транспортных средств.

Работа на высоте. Безопасные для стропальщика способы расстроповки грузов. Упражнения в подъеме грузов на 200-300 мм. Предварительный подъем груза массой, близкой к допускаемой грузоподъемности крана, для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов при сохранении устойчивости крана.

Недопустимость оттяжки груза во время его подъема, перемещения и опускания. Последовательность снятия грузов.

Упражнения в подъеме груза на 500 мм выше встречающихся на пути предметов при перемещении его в горизонтальном направлении.

Подготовка места для укладки груза. Применение подкладок для правильного и удобного освобождения стропов при складировании грузов. Особенности укладки грузов на транспортные средства.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 6. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 3-го разряда

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования непосредственно в зоне действия крана.

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики, с соблюдением Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед началом работ исправность съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

Выполнение практической квалификационной работы

Примеры стропальных работ:

- выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза;

- определение пригодности стропов;

- строповка и увязка простых изделий, деталей, лесных длинной до 3 м для их подъема, перемещения и укладки;

- строповка и увязка грузов массой до 15 т для их подъема, перемещения и укладки;

- отцепка стропов на месте установки или укладки;

- подача сигналов машинисту крана и наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладке.

# 6.3. Повышение квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»

квалификация: 4-й разряд

## ОП.00. Общепрофессиональный цикл

## ОП.01. Материаловедение

Общие сведения о металлах и сплавах. Основные понятия о свойствах материалов и их применение в технике.

Общие сведения о металлах и сплавах. Классификация черных и цветных металлов, свойства и применение при изготовлении грузоподъемных машин и съемных грузозахватных приспособлений. Маркировка.

Термическая обработка стали и чугуна. Сущность и виды термической обработки стали и чугуна. Химико-термическая обработка стали. Термическая обработка слесарных инструментов. Цветные металлы и сплавы.

Медь и ее сплавы. Алюминий, магний и их сплавы. Свинец, олово, титан, никель, цинк, хром. Антифрикционные сплавы. Припои. Твердые сплавы. Коррозия металлов. Типы коррозий. Способ защиты металлических изделий от коррозии.

Пластмассы и изделия из них. Состав и основные свойства пластмасс. Виды пластмасс и их применение. Пластмассы, применяемые для узлов строительных машин и механизмов.

Вспомогательные материалы. Металлические изделия (метизы). Уплотнительные материалы. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы и инструменты. Клеи. Лакокрасочные материалы. Резины. Прокладочные материалы: картон, паранит, клингерит, асбест, фибра, кожа, резина, пробка и др. Шланги.

Электроизоляционные материалы. Свойства электроизоляционных материалов. Виды электроизоляционных материалов.

## ОП.02. Чтение чертежей и схем

Чертежи и эскизы деталей. Значение чертежей в технике. Чертеж детали и его назначение. Расположение проекций на чертеже. Масштаб. Линии чертежа. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей.

Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении рабочих чертежей.

Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначение. Штриховка в разрезах и сечениях. Упражнения в чтении чертежей с разрезами и сечениями.

Понятие об эскизе, отличие его от рабочего чертежа. Последовательность работы при выполнении эскизов с натуры. Обмер деталей. Упражнения в выполнении эскизов с натуры.

Сборочные чертежи и их назначение. Спецификация. Нанесение размеров. Упражнения в чтении сборочных чертежей.

Чертежи-схемы. Понятие о технологических, электрических и кинематических схемах. Их назначение, спецификация. Чтение технологических, электрических и кинематических схем обслуживаемого оборудования.

## ОП.03. Охрана труда

Содержание тем предмета «Охрана труда» приведено в программе общепрофессионального курса для профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды.

## ПМ.00. профессиональный цикл

## ПМ.01. Строповка грузов массой свыше 25 тонн (длиной до 6 метров) для их перемещения подъемными сооружениями (ПС)

## МДК.01.01. Проведение подготовительных работ по строповке грузов массой свыше 25 тонн для перемещения их подъемными сооружениями (ПС)

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропа, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях  клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

## МДК.01.02. Выполнение стропальных работ непосредственно при секционной сборке и разборке металлоконструкций, а также при сборке и разборке технологического оборудования

Перемещение грузов непосредственно при секционной сборке и разборке металлоконструкций, а также при сборке и разборке технологического оборудования.

Требования безопасности при выполнении работ.

## МДК.01.03. Порядок выполнения работ при штабелировании грузов. Требования к штабелированию грузов различного вида. Схемы штабелирования

Погрузо-разгрузочные работы при штабелировании грузов.

Требования к штабелированию грузов различного вида.

Схемы штабелирования.

## МДК.01.04. Перемещение грузов несколькими кранами. Правила безопасности при выполнении работ. Виды применяемых грузозахватных приспособлений

Порядок и правила выполнения перемещения грузов несколькими кранами.

Правила безопасности при выполнении работ.

Виды применяемых грузозахватных приспособлений при перемещении грузов несколькими кранами.

## МДК.01.05. Техническое освидетельствование подъемных сооружений (ПС). Назначение и виды. Периодичность проведения. Разрешение на эксплуатацию ПС

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Техническое освидетельствование подъемных сооружений (ПС).

Назначение и виды. Периодичность проведения.

Разрешение на эксплуатацию ПС.

## МДК 01.06. Охрана окружающей среды

Значение природы, рациональное использование ее ресурсов для жизнедеятельности человека. Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны природы в России. Постановления Правительства РФ по вопросам экологии и охраны природы. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

Безотходные технологии. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, почвы, водоемов и недр, растительности и животного мира. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при ведении работ.

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду.

## ПО.00. Производственное обучение

## ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием

Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для получения 4-го разряда по профессии «Стропальщик». Квалификационная характеристика стропальщика 
4-го разряда.

Ознакомление с графиком обучения на предприятии и режимом работы.

Знакомство с технологическим процессом предприятия (цеха), видами погрузочно-разгрузочных работ. Организация труда на рабочем месте.

Инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Причины травматизма. Виды травм. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. Первая помощь при несчастных случаях. Средства тушения пожаров. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

## ПО.02. Выполнение работ стропальщиком

### Тема 1. Приемы строповки основных типов средней сложности грузов

Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения средней сложности грузов тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропа, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях  клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 2. Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Виды сложных и особо ответственных грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способ укладки и хранения, габаритов и массы.

Приобретение навыков в укладке, зацепке, и отцепке сложных и особо ответственных грузов, в освобождении строп. Отработка приемов отвода строп от груза.

Подготовка площадки к размещению сложных и особо ответственных грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение сложных и особо ответственных грузов.

Совместная работа крановщика и стропальщика.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 3. Операция по обвязке, строповке, перемещению, установке длинномерных грузов

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Основные типы тяжеловесных и длинномерных грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки: железобетона, металла, сборочные единицы и составные части машин, сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные газы.

Схемы строповки тяжеловесных и длинномерных грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств.

Упражнения в строповке и расстроповке грузов штучных, сборочных единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки тяжеловесных и длинномерных грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 4-го разряда

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования непосредственно в зоне действия крана.

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки тяжеловесных и длинномерных груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики, с соблюдением Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед началом работ исправность съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

Выполнение практической квалификационной работы

Примеры стропальных работ.

- строповка и увязка средней сложности лесных грузов длиной до 6 м;

- строповка и увязка средней сложности изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке.

# 6.4. Повышение квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»

квалификация: 5-й разряд

## ОП.00. Общепрофессиональный цикл

## ОП.01. Материаловедение

## ОП.02. Чтение чертежей и схем

## ОП.03. Охрана труда

Содержание тем предметов «Материаловедение», «Чтение чертежей и схем» приведено в программе общепрофессионального курса для повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» на 4-й разряд.

Содержание тем предмета «Охрана труда» приведено в программе общепрофессионального курса для профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды.

## ПМ.00. профессиональный цикл

## ПМ.01. Строповка сложных грузов массой до 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями

## МДК.01.01. Проведение подготовительных работ по строповке грузов сложной конфигурации массой до 50 тонн. Центр тяжести груза

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропа, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях  клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

## МДК.01.02. Применение грузозахватных приспособлений с дистанционным управлением. Виды приспособлений и условия их применения. Правила безопасности при использовании

Применение грузозахватных приспособлений с дистанционным управлением.

Виды приспособлений и условия их применения.

Правила безопасности при использовании.

## МДК.01.03. Перемещение грузов металлургического производства. Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям в зависимости от температуры перемещаемых грузов. Правила безопасности при выполнении стропальных работ

Перемещение грузов металлургического производства.

Требования, предъявляемые к грузозахватным приспособлениям в зависимости от температуры перемещаемых грузов.

Правила безопасности при выполнении стропальных работ.

## МДК.01.04. Приборы и устройства безопасности на ПС. Виды и назначение. Ограничения при эксплуатации ПС. Режимы работы ПС

Приборы и устройства безопасности на ПС.

Виды и назначение.

Ограничения при эксплуатации ПС.

Режимы работы ПС.

## МДК 01.05. Охрана окружающей среды

Значение природы, рациональное использование ее ресурсов для жизнедеятельности человека. Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны природы в России. Постановления Правительства РФ по вопросам экологии и охраны природы. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

Безотходные технологии. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, почвы, водоемов и недр, растительности и животного мира. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при ведении работ.

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду.

## ПО.00. Производственное обучение

## ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием

Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для получения 5-го разряда по профессии «Стропальщик». Квалификационная характеристика стропальщика 
5-го разряда.

Ознакомление с графиком обучения на предприятии и режимом работы.

Знакомство с технологическим процессом предприятия (цеха), видами погрузочно-разгрузочных работ. Организация труда на рабочем месте.

Инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Причины травматизма. Виды травм. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. Первая помощь при несчастных случаях. Средства тушения пожаров. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

## ПО.02. Выполнение работ стропальщиком

### Тема 1. Приемы строповки основных типов сложных и особо ответственных грузов

Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропа, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 2. Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Виды сложных и особо ответственных грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способ укладки и хранения, габаритов и массы.

Приобретение навыков в укладке, зацепке, и отцепке сложных и особо ответственных грузов, в освобождении строп. Отработка приемов отвода строп от груза.

Подготовка площадки к размещению сложных и особо ответственных грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение сложных и особо ответственных грузов.

Совместная работа крановщика и стропальщика.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 3. Операция по обвязке, строповке, перемещению, установке тяжеловесных и длинномерных грузов

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Основные типы тяжеловесных и длинномерных грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки: железобетона, металла, сборочные единицы и составные части машин, сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные газы.

Схемы строповки тяжеловесных и длинномерных грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств.

Упражнения в строповке и расстроповке грузов штучных, сборочных единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки тяжеловесных и длинномерных грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 5-го разряда

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования непосредственно в зоне действия крана.

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки тяжеловесных и длинномерных груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики, с соблюдением Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед началом работ исправность съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

Выполнение практической квалификационной работы

Примеры стропальных работ:

- строповка и увязка сложных лесных грузов длиной свыше 6 м;

- строповка и увязка особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке;

- сборка и разборка машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой до 50 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки.

# 6.5. Повышение квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик»

квалификация: 6-й разряд

## ОП.00. Общепрофессиональный цикл

## ОП.01. Материаловедение

## ОП.02. Чтение чертежей и схем

## ОП.03. Охрана труда

Содержание тем предметов «Материаловедение», «Чтение чертежей и схем» приведено в программе общепрофессионального курса для повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» на 4-й разряд.

Содержание тем предмета «Охрана труда» приведено в программе общепрофессионального курса для профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» на 2-3-й разряды.

## ПМ.00. профессиональный цикл

## ПМ.01. Строповка сложных грузов массой свыше 50 тонн для их перемещения подъемными сооружениями

## МДК.01.01. Проведение работ по строповке сложных грузов при монтаже оборудования и конструкций, строительстве зданий и сооружений

Подготовка крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары к работе.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

Выполнение работ по строповке сложных грузов при монтаже оборудования и конструкций.

Выполнение работ по строповке сложных грузов при строительстве зданий и сооружений.

## МДК.01.02. Кантовка грузов. Назначение и способы кантовки грузов. Применяемые оборудование и оснастка. Кантовка грузов сложной формы. Требования безопасности при выполнении работ

Понятие кантовки грузов. Назначение и способы кантовки грузов.

Оборудование и оснастка, применяемые при производстве работ кранами.

Виды приспособлений и условия их применения.

Кантовка грузов сложной формы.

Правила безопасности при использовании.

## МДК.01.03. Техническое освидетельствование ПС. Назначение, периодичность проведения. Порядок проведения статистических и динамических испытаний. Порядок пуска ПС в эксплуатацию

Назначение, периодичность и порядок проведения технического освидетельствования подъемных сооружений.

Требования, предъявляемые к ПС.

Порядок проведения статистических и динамических испытаний.

Порядок пуска ПС в эксплуатацию.

## МДК 01.04. Охрана окружающей среды

Значение природы, рациональное использование ее ресурсов для жизнедеятельности человека. Необходимость охраны окружающей среды.

Организация охраны природы в России. Постановления Правительства РФ по вопросам экологии и охраны природы. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

Безотходные технологии. Мероприятия по охране атмосферного воздуха, почвы, водоемов и недр, растительности и животного мира. Мероприятия по охране атмосферного воздуха при ведении работ.

Контроль за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в природную среду.

## ПО.00. Производственное обучение

## ПО.01. Вводное занятие. Инструктаж по безопасному выполнению работ и ознакомление с предприятием

Ознакомление обучающихся с программой практического обучения для получения 6-го разряда по профессии «Стропальщик». Квалификационная характеристика стропальщика 
6-го разряда.

Ознакомление с графиком обучения на предприятии и режимом работы.

Знакомство с технологическим процессом предприятия (цеха), видами погрузочно-разгрузочных работ. Организация труда на рабочем месте.

Инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Причины травматизма. Виды травм. Основные мероприятия по предупреждению несчастных случаев на рабочем месте.

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по электробезопасности. Защитное заземление оборудования. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. Первая помощь при несчастных случаях. Средства тушения пожаров. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими. Правила поведения при возникновении загораний. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре.

## ПО.02. Выполнение работ стропальщиком

### Тема 1. Приемы строповки основных типов сложных и особо ответственных грузов

Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов тары к работе.

Ознакомление с различными съемными грузозахватными приспособлениями. Крюки, скобы (карабины), захваты, стропа, траверсы. Осмотр крюковых подвесок кранов и съемных грузозахватных приспособлений, ознакомление с их устройством. Проверка наличия на съемных грузозахватных приспособлениях  клейма или металлической бирки с указанием их номера, грузоподъемности и даты испытаний. Выбор съемных грузозахватных приспособлений в соответствии с типом груза и способом его строповки.

Ознакомление со средствами пакетирования и средствами перемещения сыпучих и пластичных грузов.

Проверка исправности грузозахватных приспособлений и наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности и даты испытания.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 2. Эксплуатация основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения сложных и особо ответственных грузов

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Виды сложных и особо ответственных грузов в зависимости от рода материала, упаковки, способ укладки и хранения, габаритов и массы.

Приобретение навыков в укладке, зацепке, и отцепке сложных и особо ответственных грузов, в освобождении строп. Отработка приемов отвода строп от груза.

Подготовка площадки к размещению сложных и особо ответственных грузов. Освоение схемы обвязки и способов строповки, укладки и отцепки грузов. Подъем и перемещение сложных и особо ответственных грузов.

Совместная работа крановщика и стропальщика.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 3. Операция по обвязке, строповке, перемещению, установке тяжеловесных и длинномерных грузов

Инструктаж по безопасности труда и организации рабочего места.

Основные типы тяжеловесных и длинномерных грузов, поднимаемых кранами на пункте грузопереработки: железобетона, металла, сборочные единицы и составные части машин, сыпучие и пластичные грузы в емкостях, штучные грузы в пакетах и на поддонах. Опасные грузы: ядовитые, взрывоопасные, пожароопасные, расплавленные грузы, сжатые и сжиженные газы.

Схемы строповки тяжеловесных и длинномерных грузов: зацепка за петли, обхват, зажим клещами, закрепление зажимных устройств.

Упражнения в строповке и расстроповке грузов штучных, сборочных единиц и других грузов, имеющихся на данном производстве.

Особенности строповки тяжеловесных и длинномерных грузов, находящихся в автотранспортных средствах, и укладки грузов на их платформы.

Контроль качества выполняемых работ.

### Тема 4. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой стропальщика 6-го разряда

Инструктаж стропальщика (до самостоятельного выполнения работ) лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, по безопасности производства погрузочно-разгрузочных работ, вертикального транспортирования материалов в местах складирования непосредственно в зоне действия крана.

Работа стропальщика по выполнению операций строповки и расстроповки тяжеловесных и длинномерных груза в соответствии с требованиями квалификационной характеристики, с соблюдением Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (РД 10-107-96).

Совместная проверка стропальщиком и крановщиком перед началом работ исправность съемных грузозахватных приспособлений, наличия на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности, даты испытания и номера.

Выполнение практической квалификационной работы

Примеры стропальных работ:

- строповка и увязка сложных лесных грузов длиной свыше 6 м;

- строповка и увязка особо ответственных изделий, узлов, машин и механизмов непосредственно при стапельной и секционной сборке и разборке;

- сборка и разборка машин, аппаратов, конструкций сборных элементов зданий и сооружений и аналогичных сложных грузов массой свыше 50 т для их подъема, монтажа, перемещения и укладки.

# 7. Организационно-педагогические условия

## 7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основные источники:

1. Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ».

2. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

3. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513,  Редакция от 01.06.2021 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

4. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

5. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

6. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

7. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

8. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. РД 10-107-96 (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 08.02.1996 № 3).

9. Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: учеб. пособие/ С.Г. Игумнов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.

10. Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ. - М.: Академия, 2007.

11. Рыкалина Л.П. Пособие для стропальщика / Л.П. Рыкалина, П.К. Беттхер. - СПб.: ЦОТПБСП, 2003.

12. Сулейманова М.К. Строительные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие. - М.: Академия, 2008.

13. Шишков Н.А. Пособие для стропальщиков. - М.: НПО ОБТ, 1999.

Дополнительные источники:

1. Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (10-е изд., испр.) учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

2. Вереина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики. Учебное пособие. 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2013.

3. Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В. и др. Охрана труда и промышленная экология: учебник. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.

4. Прошин В.М. Электротехника: учебник. 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.

5. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие: Допущено Экспертным советом. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.

6. Черепахин А.А.  Материаловедение. Учебник. 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.

## 7.2. Материально-технические условия

Реализация основной программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих «Стропальщик» осуществляется в учебном кабинете и на территории предприятия, согласно расписанию занятий.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплекс учебных материалов на электронном носителе (презентации к занятиям, учебные задания, тесты и др. материалы), учебная мебель (парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы); проектор; плакаты по темам (схемы складирования грузов; схемы строповки грузов; проект производства работ кранами; плакаты по устройству кранов (башенных, автомобильных, мостовых, стреловых самоходных); плакаты по съемным грузозахватным приспособлениям; плакаты по устройству канатов; плакаты по знаковой сигнализации; плакаты с изображением способов строповки); наглядные пособия; демонстрационные комплекты деталей, инструментов (стропы канатные, текстильные; грузовые крюки; бирки и маркировка на грузозахватных приспособлениях и таре); учебные фильмы («Стропальщик», «Приборы и устройства безопасности грузоподъёмных кранов», «Безопасная работа машин и механизмов в строительстве» «Первая помощь»); технологическая документация (инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков; инструкции по браковке съемных грузозахватных приспособлений и тары).

## 7.3. Кадровые условия

Теоретическое обучение проводит преподаватель. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета, имеют опыт деятельности в организациях профессиональной сферы, проходят повышение квалификации (стажировку в профильных организациях) не реже 1 раза в 5 года. Также они должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (А.1, Б.9.31, Б.9.32).

Производственное обучение проводит инструктор (мастер) производственного обучения непосредственно на рабочем месте обучающегося на предприятии Заказчика. Обучение проводится строго на индивидуальной основе инструктором (мастером), производственного обучения вышестоящего разряда, имеющего по данной профессии стаж работы не менее трех лет.

# 8. Формы аттестации

Контроль и оценка качества освоения программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии рабочих 18897 «Стропальщик» осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий (опрос, зачет), а также путем выполнения обучающимися практической квалификационной работы.

Текущий и промежуточный контроль по результатам освоения программ учебных предметов и межпредметных курсов проводится преподавателем в процессе проведения занятий теоретического обучения в форме устных опросов и зачетов, которые позволяют определить соответствие/несоответствие индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.

По окончании теоретического обучения проводится экзамен (по экзаменационным билетам), на котором каждый обучаемый по результатам ответов на вопросы получает оценку (при оценке «неудовлетворительно» экзамен считается не сданным).

Лица, не сдавшие теоретический экзамен, допускаются к повторной сдаче экзамена после дополнительной самостоятельной подготовки, но не ранее чем через 2 недели.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, в ходе которого осуществляется проверка теоретических знаний и выполнение индивидуального практического задания (практическая квалификационная работа) для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационного разряда по соответствующей профессии рабочих.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Квалификационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с программой профессионального обучения и согласованными с работодателем критериями.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего.

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию, должны пройти ее повторно в сроки, установленные квалификационной комиссией.

Лица, прошедшие профессиональное обучение и итоговую аттестацию по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации должны быть готовы к профессиональной деятельности в качестве стропальщика соответствующего разряда.

# 9. Оценочные материалы

Примерные экзаменационные билеты для оценки знаний (итоговая аттестация)

Квалификация - 2-3-й разряды (профессиональная подготовка)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Какие типы грузоподъемных кранов Вы знаете?

- Классификация грузов по их виду и способам складирования.

- Чем должен руководствоваться стропальщик при выполнении работы?

- Знаковая сигнализация: «Поднять крюк или груз».

- Основные причины несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Обязанности стропальщика во время перемещения груза.

- Как различаются грузы в зависимости от массы?

- Какая документация вывешивается на месте проведения работ?

- Знаковая сигнализация: «Опустить груз или крюк».

- Виды инструктажей по охране труда и периодичность их проведения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Обязанности стропальщика при подъеме груза.

- Кто может быть допущен к выполнению стропальных работ?

- Обязанности стропальщика перед началом работы.

- Знаковая сигнализация: «Передвинуть тележку».

- Действия стропальщика, если он окажется очевидцем несчастного случая.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Способы строповки грузов различного назначения.

- Как различаются грузы в зависимости от их размеров?

- Где должен находиться стропальщик при подъеме и перемещении груза?

- Знаковая сигнализация: «Передвинуть кран (мост)».

- Действия стропальщика при возникновении аварийной ситуации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Как определить массу груза, если она не указана на грузе и в документах?

- Обязанности стропальщика при опускании груза?

- Типы стальных канатных стропов. Их условные обозначения.

- Документы, регламентирующие безопасность труда стропальщика.

- Оказание первой помощи при различных видах кровотечений.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Проверка исправности грузозахватных приспособлений.

- Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.

- Какие грузы не должны допускаться к подъему кранами?

- Знаковая сигнализация: «Повернуть стрелу».

- Основные понятия о гигиене труда.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Типы цепных стропов. Их условные обозначения.

- Что указывают манипуляционные знаки и знаки опасности?

- Виды сигнализации, применяемые при работе кранов.

- Требования инструкции по охране труда для стропальщика.

- Действие стропальщика при аварии, связанной с работой крана.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Типы текстильых стропов. Их условные обозначения.

- Способы строповки различных грузов.

- Как должна выполняться обвязка грузов с острыми ребрами?

- Требования, предъявляемые к таре.

- Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Опасные операции при строповке грузов.

- Что должен сделать стропальщик перед подачей сигнала о подъеме груза?

- Что указывается на бирке цепного и канатного стропов?

- Опасная зона грузоподъемных механизмов.

- Меры безопасности при работе вблизи линии электропередачи с помощью грузоподъемного крана.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Как правильно выполняется строповка грузов ветвевыми стропами?

- Особенности применения текстильных стропов.

- Требования, предъявляемые к площадкам для складирования грузов.

- Знаковая сигнализация: «Осторожно».

- Назначение защитного заземления.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Назначение схемы строповки грузов.

- Кто осуществляет надзор за работой грузоподъемных машин в цехе и на предприятии?

- Что такое полистпаст? Виды полиспастов и их назначение.

- Порядок допуска к работе в качестве стропальщика.

- Требования охраны труда к рабочему месту стропальщика.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.

- Требования, предъявляемые к грузоподъемным крюкам.

- Назначение и основное содержание инструкции стропальщика.

- Знаковая сигнализация: «Стоп (прекратить работу)».

- Порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и крановщиком.

Квалификация - 3-й разряд (переподготовка)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Порядок допуска к выполнению стропальных работ

- Классификация грузов по их виду и способам складирования.

- Чем должен руководствоваться стропальщик при выполнении работы?

- Знаковая сигнализация: «Поднять крюк или груз».

- Способы строповки различных грузов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Обязанности стропальщика во время перемещения груза.

- Как различаются грузы в зависимости от массы?

- Какая документация вывешивается на месте проведения работ?

- Знаковая сигнализация: «Опустить груз или крюк».

- Конструкции стальных канатов, сроки испытания, маркировка.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Обязанности стропальщика при подъеме груза.

- Кто может быть допущен к выполнению стропальных работ?

- Обязанности стропальщика перед началом работы.

- Нагрузка на стропы при различных углах наклона.

- Опасные операции при строповке грузов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Способы строповки грузов различного назначения.

- Как различаются грузы в зависимости от их размеров?

- Где должен находиться стропальщик при подъеме и перемещении груза?

- Знаковая сигнализация: «Передвинуть кран (мост)».

- Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах вблизи линии электропередачи.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Как определить массу груза, если она не указана на грузе и в документах?

- Обязанности стропальщика при опускании груза?

- Типы стальных канатных стропов. Их условные обозначения.

- Знаковая сигнализация: «Передвинуть тележку».

- Безопасность работ в неблагоприятных погодных условиях (туман, дождь, мороз, сильный ветер, гололед, недостаточная освещенность).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Требования, предъявляемые к грузоподъемным крюкам.

- Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.

- Какие грузы не должны допускаться к подъему кранами?

- Знаковая сигнализация: «Повернуть стрелу».

- Знаковая сигнализация между стропальщиком и крановщиком.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Типы цепных стропов. Их условные обозначения.

- Что указывают манипуляционные знаки и знаки опасности?

- Виды сигнализации, применяемые при работе кранов.

- Безопасные и надежные формы выполнения узлов и петель канатов.

- Безопасность труда при строповке пылящих, сыпучих и мелкоштучных грузов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Проверка исправности грузозахватных приспособлений.

- Меры безопасности при работе на высоте.

- Как должна выполняться обвязка грузов с острыми ребрами?

- Знаковая сигнализация: «Стоп (прекратить работу)».

- Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Опасная зона грузоподъемных механизмов.

- Что должен сделать стропальщик перед подачей сигнала о подъеме груза?

- Что указывается на бирке цепного и канатного стропов?

- Способы браковки стальных канатов.

- Требования, предъявляемые к защитным каскам.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Действия стропальщика перед подачей сигнала на подъем груза краном

- Особенности применения текстильных стропов.

- Требования, предъявляемые к площадкам для складирования грузов.

- Знаковая сигнализация: «Осторожно».

- Случаи прохождения стропальщиком внеплановых инструктажей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Назначение схемы строповки грузов.

- Кто осуществляет надзор за работой грузоподъемных машин в цехе и на предприятии?

- Порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и крановщиком.

- Методика оценки прочности стальных грузовых канатов.

- Правила укладки и складирования грузов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке грузов.

- Требования безопасности при заполнении тары грузом

- Назначение и основное содержание инструкции стропальщика.

- Знаковая сигнализация: «Стоп (прекратить работу)».

- Порядок допуска к работе в качестве стропальщика.

Квалификация - 4-й разряд (повышение квалификации)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Основные узлы механизма подъема груза, их назначение.

- Зависимость грузоподъемности универсальных стропов от способа обвязки груза.

- Кто осуществляет надзор за работой грузоподъемных машин в цехе и на предприятии?

- Виды работ, выполняемые в присутствии специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Способы и средства защиты от поражения электрическим током.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Требования к порядку штабелирования грузов.

- Назовите способы обвязки транспортируемых грузов.

- Порядок допуска к выполнению стропальных работ.

- Крюковая подвеска. Назначение и виды, условия применения.

- Понятие о производственной травме и профессиональном заболевании.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Стальные канаты. Виды конструкций стальных канатов.

- Назначение и требования, предъявляемые к подкладкам и прокладкам под устанавливаемые грузы.

- В каких случаях и как осуществляется проверка исправности тормоза механизма подъема груза?

- В каких случаях и кем назначается сигнальщик?

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Способы изготовления петли на конце стального каната.

- В каких случаях проводится внеочередное полное техническое освидетельствование электромостового крана?

- Как должны размещаться штабели грузов?

- Что указывается на этикетке (бирке) текстильного стропа?

- Электрические травмы и их воздействие на организм человека.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Необходимые требования безопасности при работе магнитных и грейферных канатов.

- В каких случаях проводится повторная проверка знаний стропальщиков? Оформление результатов проверки.

- Нормы браковки канатных стальных стропов.

- Полиспаст. Виды полиспастов и назначение. Кратность полиспаста.

- Воздействие электрического тока на организм человека.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Назначение проектов производства работ кранами и технологических карт.

- Маркировка тары и нормы ее заполнения для различных видов груза.

- Какие существуют типы грузоподъемных кранов?

- Нормы браковки цепных стропов.

- Назначение защитного заземления.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Назначение и основное содержание производственной инструкции стропальщика.

- Основные технические характеристики электромостового крана.

- Требования безопасности при погрузке-разгрузке транспортных средств.

- Нормы браковки текстильных стропов.

- Виды инструктажей по ТБ и периодичность их проведения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Приборы и устройства безопасности на электромостовом кране. Назначение и виды.

- Какие операции запрещается выполнять электромостовыми кранами?

- Что такое предварительный подъем груза? Цель его выполнения.

- Обязанности стропальщика при перемещении груза.

- Что такое пошаговое напряжение?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Что такое коэффициент запаса прочности? Его минимальное значение для различных видов стропов (канатные, цепные, текстильные).

- Траверсы. Назначение и виды конструкций. Признаки браковки траверс.

- Грузоподъемные крюки. Виды и способы изготовления. Нормы браковки крюков.

- Порядок и сроки испытаний СЗГП.

Основные причины несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- В каких случаях запрещается работа крана (кран технически исправен)?

- Способы получения петли на конце стального каната.

- Что такое коэффициент торможения тормозного механизма?

- Требования к изготовлению СГЗП.

- Как выходить из опасной зоны растекания электрического тока?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Максимально допустимая величина угла между ветвями стропов и способы его определения.

- Обязанности специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Представить и объяснить формулы для определения массы грузов простой и сложной формы.

- Что запрещается стропальщику при обвязке и зацепке груза?

- Требования охраны труда при производстве работ с грузами.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Строповка грузов с учетом расположения центра тяжести. Что такое центр тяжести груза?

- Порядок погрузки-разгрузки транспортных средств.

- Как должны размещаться штабели грузов?

- Органические и синтетические канаты. Виды и назначение.

- Что необходимо знать на первую группу по электробезопасности?

Квалификация - 5-й разряд (повышение квалификации)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Виды работ, выполняемые под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ.

- Маркировка грузозахватывающих приспособлений.

- Основные технические характеристики электромостового крана.

- Способы строповки грузов различного вида.

- Виды инструктажей по технике безопасности и периодичность их проведения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Классификация ПС по типу, конструкции, назначению, режиму работы.

- Минимальные коэффициенты запаса прочности для канатных, цепных и текстильных стропов.

- Какие грузы не должны допускаться к подъему кранами?

- Приборы и устройства безопасности на электромостовом кране: назначение и виды.

- Действие электрического тока на организм человека.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Способы получения петли на конце стального каната.

- Какие таблицы и схемы должны быть вывешены в местах производства работ кранами?

- Что запрещается стропальщику при обвязке и зацепке груза?

- Что такое «предварительный» подъем груза? Цель его выполнения.

- Основные причины несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- В каких случаях и как выполняют проверку исправности тормоза механизма подъема груза?

- Как зависит грузоподъемность универсального стропа от способа строповки груза?

- Какие виды сигнализации применяют при работе ПС?

- Требования к укладке грузов при штабелировании.

- Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Что такое коэффициент торможения механизма тормоза. Его допускаемое минимальное значение для тормозных систем ПС?

- Требования безопасности при работе магнитных и грейферных кранов.

- В каких случаях работа крана должна быть прекращена?

- Каковы особенности применения текстильных стропов?

- Что такое шаговое напряжение?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Конструкции стальных канатов. Их назначение и браковка.

- Для чего предназначены траверсы? Виды конструкций и признаки браковки.

- В каких случаях и кем назначается сигнальщик?

- Требования безопасности при перемещении груза двумя кранами.

- Понятие «Охрана труда» в Трудовом кодексе Российской Федерации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- В каких случаях проводится повторная проверка знаний стропальщиков? Оформление результатов проверки.

- Грузовые крюки. Виды и способы изготовления. Нормы браковки крюков.

- Грузоподъемные электромагниты: конструкция и применение.

- Требования, предъявляемые к изготовлению СГЗП.

- Действия стропальщика в аварийной ситуации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Кто осуществляет надзор за работой ПС на предприятии и в цехе?

- Виды крюковых подвесок. Условия их применения и нормы браковки.

- Полиспаст. Виды полиспастов и их кратность.

- Условные обозначения цепных стропов. Нормы браковки.

- Способы и средства защиты от напряжения электрическим током.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Основные узлы механизма подъема груза. Их назначение.

- Органические и синтетические канаты. Назначение, виды, способы изготовления.

- В каких случаях проводится внеочередное полное техническое освидетельствование электромостового крана?

- Назначение и основное содержание производственной инструкции стропальщика.

- Понятие о производственной травме и профессиональном заболевании.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Основные причины несчастных случаев при выполнении стропальных работ.

- Что такое коэффициент запаса прочности? Его минимальные значения для различных видов стропов.

- Назначение проекта производства работ кранами и технологических карт на погрузочно-разгрузочные работы.

- Требования безопасности при перемещении груза несколькими кранами.

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Представить и объяснить формулу для расчета стропов.

- Маркировка тары и нормы ее загрузки для различных видов груза.

- Строповка груза с учетом расположения центра тяжести. Что такое центр тяжести груза?

- Что такое манипуляционные знаки и их электробезопасность?

- Обязанности стропальщика по охране труда.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Порядок и последовательность погрузки-разгрузки транспортных средств.

- Порядок изготовления и испытаний стропов и СГЗП.

- Что такое техническое освидетельствование ПС?

- Какие операции запрещается выполнять электромостовым краном?

- Физический смысл защитного заземления и его величина в электроустановках напряжением до 1000 В.

Квалификация - 6-й разряд (повышение квалификации)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Крюковые подвески. Назначение и виды конструкций. Условия применения и нормы браковки.

- Периодический осмотр СГЗП и тары. Назначение осмотра и порядок проведения.

- Как должна выполняться обвязка грузов с острыми ребрами?

- Действия стропальщика перед подачей сигнала на подъем груза краном.

- Требования, предъявляемые к защитным каскам.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Требования к укладке грузов при штабелировании.

- Назовите режимы работы кранов и чем они характеризуются.

- Требования безопасности при работе магнитных и грейферных кранов.

- Условные обозначения канатных стропов. Нормы браковки.

- Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Грузовые крюки. Виды конструкций и способы изготовления. Применяемые материалы. Нормы браковки крюков.

- Зависимость грузоподъемности цепных и канатных стропов от температуры перемещаемых грузов.

- Требования к изготовлению СГЗП и тары.

- Условные обозначения цепных стропов. Нормы браковки.

- Как выходить из опасной зоны растекания электрического тока?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Крюковые подвески. Виды конструкций и условия их применения. Нормы браковки.

- В каких случаях работа крана должна быть прекращена?

- Что указывается на табличке мостового крана?

- Условные обозначения текстильных стропов. Нормы браковки.

- Требования, предъявляемые к рабочей одежде стропальщика.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Конструкции стальных канатов. Их назначение и нормы браковки.

- Кантовка грузов. Способы кантовки и меры безопасности при выполнении работ.

- Что указывается на бирке текстильного стропа?

- Требования к изготовлению, маркировке и заполнению тары различными видами грузов.

- Правила связывания концов канатов разной толщины

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Виды технического освидетельствования электромостового крана. Периодичность и порядок проведения.

- Траверсы. Виды конструкций и назначение. Признаки браковки траверс.

- Структура надзора за безопасной эксплуатацией ПС.

- Требования к укладке грузов при штабелировании.

- Электрические удары, виды и степень воздействия на организм человека.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- В каких случаях проводится повторная проверка знаний стропальщиков? Оформление результатов проверки.

- Назовите типы ПС, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора.

- Что такое коэффициент запаса прочности? Его минимальные значения для стропов различного вида.

- Назначение проекта производства работ кранами и технологических карт на погрузочно-разгрузочные работы.

- Правила обеспечения, ухода и хранения средств индивидуальной защиты.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Что такое полистпаст? Виды полиспастов и назначение. Кратность полиспаста.

- Представить и объяснить формулу для расчета стропов.

- Маркировка тары и нормы ее загрузки для различных видов грузов.

- Требования, предъявляемые к подкладкам и прокладкам под устанавливаемые грузы.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- В каких случаях выполняется полное внеочередное техническое освидетельствование мостового крана?

- Способы изготовления петли на конце стального каната.

- Основные узлы механизма подъема груза и их назначение.

- Зависимость между грузоподъемностью крана, вылетом стрелы, массой поднимаемого крюком груза.

- Способы и средства защиты от поражения электрическим током.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Действия стропальщика перед подачей сигнала на подъем груза краном.

- По каким параметрам бракуются канатные, цепные и текстильные стропы.

- Порядок погрузки-разгрузки транспортных средств.

- В каких случаях и кем назначаются сигнальщик и старший стропальщик?

- Требования безопасности при заполнении тары грузом.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Кантовка грузов. Способы кантовки. Меры безопасности при выполнении работ.

- Какие операции запрещается выполнять на электромостовом кране?

- Устройства и приборы безопасности на кране. Назначение и виды.

- Порядок изготовления и испытаний тропов и СГЗП.

- Понятие «Вредный (опасный) производственный фактор»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Назначение и порядок проведения статистических и динамических испытаний электромостового крана.

- Назначение ограничителя грузоподъемности. Предельно допустимая величина превышения номинальной грузоподъемности электромостового крана.

- Порядок оформления и выдачи наряда-допуска на проведение стропальных работ.

- Обязанности специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами.

- Какие средства индивидуальной защиты должен применять стропальщик?

Примерные тестовые задания для оценки знаний

Квалификация - 2-3-й разряды (профессиональная подготовка)

БИЛЕТ № 1

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. На какую высоту должен быть поднят груз при его горизонтальном перемещении? | Не менее чем на 1 м выше встречающихся на пути препятствий. Не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. Высота подъема должна регулироваться сопровождающим груз стропальщиком. Не менее чем на 0,3 м выше встречающихся на пути препятствий. |
| 2. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал: | 45° 60° 100° 90° |
| 3. Кто может работать стропальщиком? | Рабочие, назначенные мастером смены. Аттестованные стропальщики, назначенные специалистом, ответственным за безопасное производство работ. Любой рабочий, изучивший правила подачи сигналов. Рабочие, назначенные приказом, распоряжением по заводу. |
| 4. Для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза при подъеме груза, он должен быть предварительно поднят на высоту не более: | 50 – 100 мм 200 – 300 мм 400 – 500 мм 1 м |
| 5. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту от уровня площадки не более: | 0,5 м 1,0 м 2,0 м 0,3 м |
| 6. Какой нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность, подвергаются испытания стропа? | 10 % 25 % 20 % |
| 7. Какой груз называется длинномерным? | 3 м и более. 6 м и более. 8 м и более. |
| 8. Кто назначает сигнальщика для передачи сигналов стропальщика крановщику? | Главный механик завода. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Бригадир. Начальник цеха. |
| 9. Кто руководит работой по перемещению груза двумя кранами? | Мастер. Рабочий со стажем более 3 лет. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Начальник цеха. |
| 10. Обязательно ли производить испытание тары грузом? | Обязательно. Не обязательно. |

БИЛЕТ № 2

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Кто назначает сигнальщика для передачи сигналов стропальщика крановщику? | Главный механик завода. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Бригадир. Начальник цеха. Мастер. |
| 2. Разрешается ли использовать немаркированную тару? | Разрешается. Не разрешается. |
| 3. Разрешается ли стропальщику выравнивать груз руками, а также поправка стропов на весу? | Разрешается. Запрещается. |
| 4. При подъеме или опускании груза вблизи стены, колонны, штабеля, оборудования, ж/д вагона, не должно допускаться нахождение людей, в т. ч. и стропальщика: | 1 м от груза. Между поднимаемым грузом и указанными частями зданий или оборудованием не должно допускаться нахождение людей . 2 м от груза. |
| 5. Маркировка грузозахватных приспособлений (стропа). | Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственный вес. Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственный вес, назначение. Клеймо завода изготовителя, номер, грузоподъемность, дата испытания. |
| 6. Когда должны проводить осмотр грузозахватных приспособлений и тары стропальщики? | 1 раз в день. В начале смены. 2 раза в день. Перед их применением. |
| 7. Кто выдает наряд – задание на производство работ крановщику грузоподъемного крана? | Технолог. Мастер. Назначенный приказом специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. |
| 8. При каком уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии по сравнению с номинальным диаметром, канат подлежит браковке, даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | 10 % 15 % 5 % 9 % 7 % |
| 9. Как выбирают прокладки для укладки плит? | На уровне высоты петли. На 20 мм выше петли. На 10 мм выше петли. На 5 мм выше петли. |
| 10. Какой груз называется длинномерным? | 3 м и более. 6 м и более. 8 м и более. |

БИЛЕТ № 3

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Кто может работать сигнальщиком? | Рабочие, назначенные мастером смены. Аттестованные стропальщики, назначенные специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Любой рабочий, изучивший правила подачи сигналов. Рабочие, назначенные приказом, распоряжением по заводу. |
| 2. На какую высоту должен быть поднят груз при его горизонтальном перемещении выше встречающихся на пути препятствий? | Не более 500 мм. Не менее 500 мм. Высота подъема не устанавливается, но она должна обеспечивать удобство. Не более 200 – 300 м. Не более 100 мм. |
| 3. Какой нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность, подвергаются испытанию стропы? | 10 % 25 % 20 % |
| 4. Где может находиться водитель при погрузке автомобиля? | В кабине автомобиля. В кузове автомобиля. Запрещается нахождение водителя в автомобиле. |
| 5. Обязательно ли производить испытания тары грузом? | Обязательно. Не обязательно |
| 6. Перемещение груза, на который не разработаны схема строповки производится: | Согласно устных указаний начальника. Под руководством бригадира. В присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство с применением подъемных сооружений. |
| 7. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или пускания, если груз поднят на высоту от уровня площадки не более: | 0,5 м 1,0 м 2,0 м 0,3 м 1,5 м |
| 8. Маркировка тары. | Номер, собственная масса, грузоподъемность. Назначение, собственная масса, номер, грузоподъемность. Назначение, грузоподъемность, номер, вместимость. |
| 9. Для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза при подъеме груза, он должен быть предварительно приподнят на высоту не более: | 50 – 100 мм 200 – 300 мм 400 – 500 мм 1 м |
| 10. При каком расстоянии между стреловым краном и крайним проводом воздушной линии эл. передач напряжением свыше 42 В разрешается работа крана без оформления наряд – допуска? | Более 20 м Более 40 м Более 15 м Более 25 м 30 м |

БИЛЕТ № 4

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. На какую высоту должен быть приподнят груз при его горизонтальном перемещении? | Не менее чем на 1 м выше встречающихся на пути препятствий. Не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. Высота подъема должна регулироваться сопровождающим груз стропальщиком. Не менее чем на 0,3 м выше встречающихся на пути препятствий. На максимально возможную высоту. |
| 2. Маркировка грузозахватных приспособлений (траверсы). | Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственная масса. Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственный вес, назначение. Номер, грузоподъемность, дата испытания. |
| 3. Кто руководить работой по перемещению груза двумя кранами? | Мастер. Рабочий со стажем более 3 лет. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Начальник цеха. |
| 4. Допустимый износ крюка на высоте вертикального сечения зева должен быть не свыше: | 25 % 7 % 10 % |
| 5. Обязательно ли производить испытание тары грузом? | Обязательно Не обязательно |
| 6. С кем согласовывается установка крана в охранной зоне воздушных линий электропередач? | Не согласовывается. С организацией – владельцем крана. С организацией – владельцем воздушных линий электропередач. |
| 7. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал: | 45° 60° 100° 90° |
| 8. Как выбираются прокладки для укладки плит? | На уровне высоты петли. На 20 мм выше петли. На 10 мм выше петли. На 30 мм выше петли. |
| 9. Когда должны проводить осмотр грузозахватных приспособлений и тары стропальщики? | 1 раз в день. В начале смены. 2 раза в день. Перед их применением. |
| 10. Какой груз называется длинномерным? | 3 м и более. 6 м и более. 8 м и более. |

БИЛЕТ № 5

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Кто назначает сигнальщика для передачи сигнала стропальщика крановщику? | Главный механик завода. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. Бригадир. Начальник цеха. Мастер. |
| 2. В какие сроки проводится периодическая проверка знаний у стропальщика? | 1 раз в 12 месяцев. 1 раз в 3 года. 1 раз в 2 года. |
| 3. При каком уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок? | 10 % 15 % 5 % 9 % 7 % |
| 4. При каком расстоянии между стреловым краном и крайним проводом воздушной линии электропередач напряжением свыше 42 В разрешается работа крана без оформления наряд – допуска? | Более 20 м Более 40 м Более 15 м Более 25 м Более 30 м |
| 5. Когда должны проводить осмотр грузозахватных приспособлений и тары стропальщики? | 1 раз в день. В начале смены. 2 раза в день. Перед их применением. |
| 6. Обязательно ли производить испытания тары с грузом? | Обязательно Не обязательно |
| 7. Где может находиться водитель при погрузке автомобиля? | В кабине автомобиля. В кузове автомобиля. Запрещается нахождение в автомобиле. |
| 8. Разрешается ли использовать немаркированную тару? | Разрешается Запрещается |
| 9. С кем согласовывается установка крана в охранной зоне воздушной линии электропередач? | Не согласовывается. С организацией – владельцем крана. С организацией – владельцем воздушной линии электропередач. |
| 10. Как производятся работы по перемещению груза двумя или несколькими кранами? | По наряд – заданию под руководством бригадира. По наряд – допуску под руководством мастера. В соответствии с проектом производства работ краном или тех. картой под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. После инструктажа и устного задания начальника цеха. |

БИЛЕТ № 6

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Обязательно ли производить испытание тары грузом? | Обязательно. Не обязательно. |
| 2. Как выбирают прокладки для укладки плит? | На уровне высоты петли. На 20 мм выше петли. На 10 мм выше петли. На 30 мм выше петли. |
| 3. Когда должны проводить осмотр грузозахватных приспособлений и тары стропальщики? | 1 раз в день. В начале смены. 2 раза в день. Перед их применением. |
| 4. Для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза при подъеме груза, он должен быть предварительно приподнят на высоту не более: | 100 – 150 мм 200 – 300 мм 300 – 400 мм 400 – 500 мм |
| 5. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту от уровня площадки не более: | 0,5 м 1,0 м 2,0 м 1,5 м |
| 6. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал: | 45° 60° 100° 90° |
| 7. Маркировка тары. | Номер, собственная масса, грузоподъемность. Назначение, собственная масса, номер, грузоподъемность. Назначение, грузоподъемность, номер вместимость. |
| 8. Согласно какой документации производится установка крана для выполнения строительно – монтажных работ? | Согласно технологической карты. Согласно проекта производства работ краном. Согласно паспорта крана. |
| 9. Какой нагрузкой, превышающий номинальную грузоподъемность, подвергаются испытанию стропы? | 10 % 25 % 20 % |
| 10. Кто выдает наряд – задание на производство работ крановщику грузоподъемного крана? | Технолог Мастер Назначенный приказом специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. |

БИЛЕТ № 7

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Разрешается ли использовать стропа, если обнаружено 8 оборванных проволок для каната диаметром 20 мм на участке 120 мм? | Разрешается. Запрещается. |
| 2. Маркировка съемных грузозахватных приспособлений (стропа). | Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственный вес. Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственный вес, назначение. Клеймо завода изготовителя, номер, грузоподъемность, дата испытания. |
| 3. Обязательно ли производить испытания тары с грузом? | Обязательно. Не обязательно. |
| 4. С кем согласовывается установка крана в охранной зоне воздушных линий электропередач? | Не согласовывается. С организацией – владельцем крана. С организацией – владельцем воздушных линий электропередач. |
| 5. Как выбираются прокладки для укладки плит? | На уровне высоты петли. На 20 мм выше петли. На 10 мм выше петли. |
| 6. Какой груз называется длинномерным? | 3 м и более. 6 м и более. 8 м и более. |
| 7. Когда должны проводить осмотр грузозахватных приспособлений и тары стропальщики? | 1 раз в день. В начале смены. 2 раза в день. Перед их применением. |
| 8. Для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза при подъеме груза, он должен быть предварительно приподнят на высоту не более: | 50 – 100 мм 200 – 300 мм 400 – 500 мм |
| 9. Согласно какой документации производиться установка кранов для выполнения строительно – монтажных работ? | Согласно технологической карты. Согласно проекта производства работ. Согласно паспорта крана. |
| 10. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал: | 45° 60° 100° 90° |

БИЛЕТ № 8

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Маркировка съемных грузозахватных приспособлений (траверса). | Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственная масса. Номер, грузоподъемность, дата испытания, собственный вес, назначение. Номер, грузоподъемность, дата испытания. |
| 2. Разрешается ли устанавливать краны для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте? | Разрешается. Запрещается. |
| 3. Какой груз называется длинномерным? | 3 м и более. 6 м и более. 8 м и более. |
| 4. Кто руководить работой по перемещению груза двумя кранами? | Бригадир. Рабочий со стажем более 3 лет. Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. |
| 5. При работе крана вблизи линии электропередачи, выполненный гибким кабелем, выдача наряд – допуска: | Обязательна. Не обязательна. Определяется владельцем линии. |
| 6. С кем согласовывается установка крана в охранной зоне воздушных линий электропередач? | Не согласовывается. С организацией – владельцем крана. С организацией – владельцем воздушных линий электропередач. |
| 7. При установке стрелового самоходного крана, расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и штабелями грузов и другими предметами должно быть: | 0,2 м 0,5 м Не менее 1 м |
| 8. Разрешается ли производить работы со стреловым самоходным краном при его установке на 3 выносные опоры (из четырех имеющихся)? | Разрешается. Запрещается. |
| 9. Кто выдает наряд – задание на производство работ крановщику грузоподъемного крана? | Технолог. Мастер. Назначенный приказом специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС. |
| 10. При подъеме или опускании груза вблизи стены, колонны, штабеля, оборудования, ж/д вагона не должно допускаться нахождение людей, в т.ч. и стропальщика: | 1 м от груза. Между поднимаемым грузом и указанными частями зданий или оборудования не допускается нахождение людей. 2 м от груза. |

БИЛЕТ № 9

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Где может находиться водитель при погрузке автомобиля? | В кабине автомобиля В кузове автомобиля. Запрещается нахождение водителя в автомобиле. |
| 2. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки производится: | Согласно устных указаний руководителя цеха в начале смены. Под руководством рабочего со стажем более 3 лет. Под руководством бригадира. В присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. |
| 3. При подъеме и при опускании груза вблизи стены, колонны, штабеля, оборудования, ж/д вагона не должно допускаться нахождение людей, в т.ч. стропальщика: | 1 м от груза. Между поднимаемым грузом и указанными частями зданий или оборудования не должно допускаться нахождение людей. 2 м от груза. |
| 4. Разрешается ли стропальщику выравнивать груз руками, а также поправка стропов на весу? | Разрешается. Запрещается. |
| 5. Какой нагрузкой, превышающий номинальную грузоподъемность, подвергаются испытанию стропа? | 10 % 25 % 20 % |
| 6. Обязательно ли производить испытания тары грузом? | Обязательно. Не обязательно. |
| 7. Разрешается ли использовать немаркированную тару? | Разрешается. Запрещается. |
| 8. Когда должны проводить осмотр грузозахватных приспособлений и тары стропальщики? | 1 раз в день. В начале смены. 2 раза в день. Перед их применением. |
| 9. Кантовка кранами груза может производиться: | На любой площадке. На кантовальных площадках или специально отведенных местах. |
| 10. Для проверке правильности строповки и надежности действия тормоза при подъеме груза, он должен быть предварительно приподнят на высоту не более: | 50 – 100 мм 200 – 300 мм 400 – 500 мм |

БИЛЕТ № 10

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| 1. Разрешается ли производить работы со стреловым самоходным краном при его установке на 3 выносных опоры (из имеющих четырех)? | Разрешается Запрещается |
| 2. Разрешается ли использовать немаркированную тару? | Разрешается Запрещается |
| 3. Согласно какой документации выполняют строительно – монтажные работы? | Согласно рабочих чертежей. Согласно технологической карты. Согласно проекта производства работ краном. |
| 4. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал: | 45° 60° 100° 90° |
| 5. Каким освидетельствованиям могут подвергаться грузоподъемные краны? | Полное, частичное техническое освидетельствование. Полное, частичное, внеочередное техническое освидетельствование. На изгиб, растяжение. |
| 6. Кто выдает наряд – задание на производство работ крановщику грузоподъемного крана? | Технолог Мастер Назначенный приказом специалист, ответственный за безопасное производство работ. |
| 7. Допускаемый износ крюка по высоте вертикального сечения зева должен быть не свыше: | 25 % 7 % 10 % |
| 8. Обязательно ли производить испытание тары грузом? | Обязательно Не обязательно |
| 9. для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза при подъеме груза, он должен быть предварительно приподнят на высоту не более: | 50 – 100 мм 200 – 300 мм 400 – 500 мм |
| 10. С кем согласовывается установка крана в охранной зоне воздушных линий электропередач? | Не согласовывается. С организацией – владельцем крана. С организацией – владельцем воздушных линий электропередач. |

КЛЮЧ к тест-билетам

| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| №2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| №3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| №4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| №5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| №6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| №7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| №8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| №9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| №10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |

# 10. Список нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, литературы

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями).

- Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями).

- Кодекс РФ об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195 ФЗ (с изменениями).

- Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Раздел X. «Охрана труда» (с изменениями).

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»).

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями).

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

- Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» (с изм. и доп.);

- Постановление Госкомтруда СССР, Гособразования СССР, Секретариата ВЦСПС от 15.06.1988 № 369/92-14-147/20/18-22 «Об утверждении Типового положения о непрерывном профессиональном и экономическом обучении кадров народного хозяйства».

- Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94».

- Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ».

- 5. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

- 6. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513,  Редакция от 01.06.2021 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

- 7. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- 8. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- 9. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- 10. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями).

- Приказ Минобрнауки России от 13.03.2018 № 178 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ».

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 602-ст).

- ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).

- ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию. Приказ Ростехрегулирования от 21.04.2009 № 138-ст.

- ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. Приказ Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст.

- ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 № 670) (ред. от 01.08.1982).

- ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 21.11.1991 № 1775) (ред. от 29.11.2006).

- РД 10-34-93. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.10.1993 № 37) (ред. от 30.05.2001).

- РД 10-107-96. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 08.02.1996 № 3).

- Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). - М.: Академия, 2006.

- Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (10-е изд., испр.) учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики. Учебное пособие. 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2013.

- Вереина Л.И. Техническая механика. Учебник. 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.

- Игумнов С.Г. Стропальщик. Грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: учеб. пособие/ С.Г. Игумнов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.

- Игумнов С.Г. Стропальщик. Производство стропальных работ. - М.: Академия, 2007.

- Кичихин Н.Н., Гофтейн Г.Е. Такелажные и стропальные работы в строительстве. - М.: Высшая школа, 2001.

- Медведев В.Т., Новиков С.Г., Каралюнец А.В. и др. Охрана труда и промышленная экология: учебник. - М.: Академия, 2006.

- Немцов М. В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник. 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2013.

- Опарин И.С. Основы технической механики. Учебник. 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2013.

- Панов В.П., Нифонтов Ю.А., Панин А.В. Теоретические основы защиты окружающей среды: учеб. пособие: Допущено УМО. - М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Петрова М.С., Вольхин С.Н., Хотунцев Ю.Л. Основы производства: Охрана труда: учеб. пособие: Рекомендовано УМО. - М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Пособие для стропальщиков. - М.: ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002.

- Прошин В.М. Электротехника: учебник. 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Ржевская С.В. Материаловедение: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2005.

- Рыкалина Л.П. Пособие для стропальщика / Л.П. Рыкалина, П.К. Беттхер. - СПб.: ЦОТПБСП, 2003.

- Сулейманова М.К. Строительные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие. - М.: Академия, 2008.

- Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие: Допущено Экспертным советом. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009.

- Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов: Учебник. / Г.П. Фетисов, Ф.А, Гарифуллин. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во Оникс, 2008.

- Черепахин А.А.  Материаловедение. Учебник. 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.

- Шишков Н.А. Пособие для стропальщиков. - М.: НПО ОБТ, 1999.